Aktualizacja na podstawie dokumentu pn.: „Inwentaryzacja i Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gomunice” opracowanego w 2006 r. na zlecenie Urzędu Gminy w Gomunicach przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe

„EkoPerfekt” Iwona Kowalska

ul. Wyspiańskiego 10/30

97 – 300 Piotrków Tryb.

## SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	3

1.	WPROWADZENIE	4

2.	OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE	4

3.	CELE I ZADANIA PROGRAMU	6

4.	PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE „PROGRAMU OCZYSZCZANIA KRAJU Z AZBESTU NA LATA 2009-2032”	6

5.	INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE AZBESTU	9

5.1.	Podział stosowanych wyrobów azbestowych	10

6.	PRACE NAPRAWCZE ORAZ DEMONTAŻ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	12

7.	PROCEDURY BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST	17

7.1.	Wyszczególnienie procedur usuwania wyrobów zawierających azbest	17

7.2.	Omówienie wybranych procedur	18

8.	OKREŚLENIE ILOŚCI WYROBÓW AZBESTOWO – CEMENTOWYCH NA TERENIE GMINY GOMUNICE	22

9.	KOSZTY USUNIĘCIA WYROBÓW AZBESTOWO – CEMENTOWYCH Z TERENU GMINY GOMUNICE	26

10.	OCENA PILNOŚCI USUWANIA WYROBÓW AZBESTOWO – CEMENTOWYCH Z TERENU GMINY GOMUNICE	27

11.	PROPONOWANY  WARIANT USUWANIA PŁYT AZBESTOWO – CEMENTOWYCH Z TERENU GMINY GOMUNICE	41

12.	HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY REALIZACJI PROGRAMU	43

13.	ZAŁOŻENIA ORGANIZACJI, KONTROLI I MONITORINGU „Programu ...”	44

14.	STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM	47

SPIS TABEL	54

SPIS RYSUNKÓW	54

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW	54

## WPROWADZENIE

Od 1997 r. obowiązuje zakaz produkcji, handlu oraz stosowania wyrobów zawierających azbest. Zakaz został wprowadzony ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. 
o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 
z późn. zm.).

Program pn.: „Inwentaryzacja i Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gomunice” zwany dalej „Programem…”  powstał jako realizacja przepisów:

- ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 
z późn. zm.),

- „Programu usuwania azbestu wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 r.,

- „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032”, przyjętego Uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r.,

- „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gomunice”.

## OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

Akty prawne regulujące kwestie związane z postępowaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest:

- Rezolucja Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 1997 roku 
– w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki (M.P., Nr 38, poz. 373),

- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 
z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z póź. zm.),

- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. 
w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielonych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia 
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1986),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania 
i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji 
i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 r. Nr 71, poz. 649),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. 
w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2006 Nr 30, poz. 213).

## CELE I ZADANIA PROGRAMU

Zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009 – 2032” podstawowym celem „Programu…” jest usunięcie z terenu Gminy Gomunice 
i unieszkodliwienie azbestu i stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest.

Realizacja „Programu…” ma na celu minimalizację negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium Gminy Gomunice oraz likwidację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Ponadto celem niniejszego Programu jest:

- zmniejszenie emisji włókien azbestu,

- doprowadzenie, w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony środowiska,

- stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- pomoc mieszkańcom Gminy Gomunice w zgodnej z przepisami prawa realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo – azbestowych,

- propagowanie właściwych metod i sposobów bezpiecznego dla środowiska 
i zdrowia ludzkiego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,

- poprawa ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Gomunice.

## PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE „PROGRAMU OCZYSZCZANIA KRAJU Z AZBESTU NA LATA 2009-2032”

„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032” jest kontynuacją oraz aktualizacją celów i działań ustalonych w przyjętym przez Radę Ministrów 14 maja 2002 r. „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Program ten utrzymuje cele poprzedniego Programu:

- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,

- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju,

- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Ponadto wprowadza nowe zadania niezbędne do oczyszczenia Polski 
z azbestu. Nowe zadania wynikają m.in. ze zmian gospodarczych i społecznych, które nastąpiły po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032” podstawowym warunkiem oczyszczenia kraju z azbestu jest:

- zapewnienie odpowiednich środków finansowych na prowadzenie prac związanym z bezpiecznym usuwaniem wyrobów azbestowych,

- stworzenie regulacji prawnych stymulujących efektywne współdziałanie właścicieli zanieczyszczonych obiektów budowlanych z władzami lokalnymi.

Program wskazuje na konieczność podjęcia licznych działań legislacyjnych, mających na celu uporządkowanie przepisów prawnych w zakresie problematyki azbestowej oraz umożliwienie uruchomienia procedur, które są niezbędne do tego, aby przyspieszyć proces oczyszczania kraju z azbestu. Proponowane przez Program zmiany legislacyjne w zakresie problematyki azbestowej obejmują m.in.:

- nałożenie na gminy obowiązku sporządzenia gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz raportowania jego realizacji. Monitoring procesu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest będzie się odbywał przy wykorzystaniu planowanego do uruchomienia Elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej;

- wprowadzenie regulacji prawnej, która umożliwi pod pewnymi warunkami pozostawianie w ziemi rur zawierających azbest i trwałe zabezpieczenie dróg zawierających azbest;

- dopuszczenie przetwarzania odpadów azbestowych przy użyciu nowych technologii.

Ponadto Program zakłada przeprowadzenie do 2012 r. rzetelnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Program zawiera szereg istotnych informacji, w tym o ilości wyrobów zawierających azbest. Szacuje się, iż na terenie kraju użytkowane jest w dalszym ciągu ok. 14,5 mln ton wyrobów zawierających azbest. W latach 2003 – 2008 usunięto 
ok. 1 mln ton.

Całkowity koszt realizacji Programu w latach 2009 – 2032 został oszacowany na kwotę ok. 40,4 mld zł. Na tą kwotę składają się środki własne właścicieli nieruchomości, środki inwestorów, środki z budżetu państwa oraz środki jednostek samorządu terytorialnego.

Zamieszczona poniżej mapka kraju ilustruje nagromadzenie wyrobów zawierających azbest, w układzie wojewódzkim.

Rysunek 1 Nagromadzenie wyrobów zawierających azbest w układzie wojewódzkim

Źródło: Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010

Ponadto Program określa liczbę istniejących oraz przygotowywanych składowisk odpadów zawierających azbest.

W 2009 r. na terenie kraju funkcjonowało 29 składowisk przyjmujących odpady zawierające azbest (woj. łódzkie – 2 składowiska), w tym 3 składowiska były wykorzystywane jedynie przez właścicieli (zakłady przemysłowe). Natomiast wolna pojemność wszystkich składowisk przeznaczonych do przyjmowania odpadów azbestowych według stanu na czerwiec 2009 r. wynosiła 1 031 095 m3.

Składowiska odpadów zawierających azbest nie są rozmieszczane równomierne na terenie całego kraju. Niektóre z województw nie posiadają żadnego składowiska, w momencie gdy województwa sąsiednie posiadają liczne składowiska.

Problemem jest niewystarczająca liczba składowisk w województwach, które mają największą ilość użytkowanych wyrobów zawierających azbest – tj. mazowieckie, lubelskie.

W latach 2009 – 2032 planowana jest budowa 56 składowisk odpadów zawierających azbest lub kwater do składowania odpadów zawierających azbest.

Jednak, w przypadku istotnego rozwoju i wdrożeń nowych technologii unicestwiania włókien azbestu, pozwalających na bezpieczne przetwarzanie odpadów azbestowych, planowana do 2032 roku liczba uruchomionych składowisk odpadów zawierających azbest może ulec zmniejszeniu.

## INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE AZBESTU

Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami magnezu, żelaza, wapnia i sodu.

Azbest posiada unikalne właściwości chemiczne i fizyczne. Odporność azbestu na działanie wysokich temperatur (temperatura rozkładu i topnienia ok. 1500 °C) jest jedną z najważniejszych zalet, dzięki którym znalazł on szerokie zastosowanie jako surowiec niepalny w różnego rodzaju wyrobach. Właściwości termoizolacyjne 
i dźwiękochłonne, wytrzymałość na rozciąganie, elastyczność, a także odporność niektórych odmian azbestu na działanie kwasów, alkaliów i wody morskiej czynią zeń surowiec o szerokim zastosowaniu w ponad tysiącu  technologii. 60 – 70 % azbestu zużywane było do produkcji wyrobów azbestowo – cementowych.

Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien, zawieszonych w powietrzu. Ryzyko wynikające dla zdrowia z wchłaniania pyłu drogą pokarmową jest znikome.

Biologiczna agresywność pyłu azbestu jest związana ze stopniem i ilością włókien w dolnej części układu oddechowego. Proces ten zależy od fizycznych i aerodynamicznych cech włókien. Szczególne znaczenie ma średnica poszczególnych włókien, długość odgrywa mniejszą rolę. Włókna cienkie o średnicy poniżej 3 mikronów przenoszone są łatwiej i odkładają się w końcowych odcinkach dróg oddechowych, podczas gdy włókna grube, o średnicy powyżej 5 mikronów, zatrzymują się w górnej części układu oddechowego, Skręcone włókna chryzotylu o dużej średnicy mają tendencje do zatrzymywania się wyżej niż igłowe włókna azbestów amfibolowych, 
z łatwością przenikające do obrzeży płuca.

Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, tj. takie, które z powietrzem dostają się do pęcherzyków płucnych, skąd mogą penetrować tkankę płucną. Średnica włókien respirabilnych jest mniejsza od 3 mikronów.

Pojawienie się patologii będących następstwem ekspozycji na pył azbestu jest zależne od rodzaju ekspozycji. W narażaniu na pył azbestu wyróżnia się ekspozycję zawodową, parazawodową i środowiskową. Różnią się one w sposób istotny wielkością stężeń włókien, ich rozmiarami, długością trwania narażenia, a co za tym idzie skutkami dla zdrowia i wielkością ryzyka wystąpienia określonych nowotworów złośliwych.

Narażenie zawodowe na pył azbestu może być przyczyną następujących chorób: pylicy azbestowej, łagodnych zmian opłucnowych, raka płuca i międzybłoniaków.

W ekspozycji para zawodowej i środowiskowej na pył azbestowy praktycznie głównym skutkiem, który należy brać pod uwagę jest międzybłoniak opłucnej. 
W zależności od poziomu ekspozycji może być również obserwowany wzrost ryzyka raka płuc.

Doniesienia kliniczne i epidemiologiczne sugerują, że z azbestem może być również związane występowanie innych nowotworów: krtani, żołądka i jelit, trzustki, jajników oraz chłonniaków. Jednak zwiększenie ryzyka w tych grupach nowotworów nie jest wystarczająco pewne, ze względu na rozbieżność wyników w różnych badaniach można je określić jako prawdopodobne.

Długie okresy między pierwszym narażeniem a pojawieniem się patologii – zwłaszcza nowotworów – oznaczają, że skutki aktualnego narażenia pojawiać się będą do 30 lat od rozpoczęcia ekspozycji.

### Podział stosowanych wyrobów azbestowych

Wyroby zawierające azbest oraz odpady azbestowe można podzielić,  w zależności od trwałości i ilości zastosowanego spoiwa wiążącego, na:

- miękkie (łamliwe, kruche),

- twarde (niekruche, sztywne).

Wyroby miękkie o gęstości < 1000 kg/m3

Charakteryzują się dużym procentowym udziałem azbestu. Łatwo ulegają uszkodzeniom, powodując duże emisje pyłu azbestu. Najczęściej spotykane są 
w obiektach przemysłowych (elektrociepłownie, huty). Narażeni na oddziaływanie ich pyłów są pracownicy wykonujący remonty izolacji lub uszczelnień urządzeń z udziałem azbestu.

Wyroby miękkie to m.in.:

- sznury, płótna, tkaniny z dodatkiem azbestu (lub wykonane z samego azbestu),

- płyty i uszczelki kinkieryt (typu Gambit, Polonit), stosowane w ciepłownictwie na złączach rur, zaworów z gorącą wodą lub parą,

- płaszcze azbestowo-gipsowe stosowane w izolacji rur w ciepłownictwie,

- płyty i tektury miękkie (stosowane w izolacjach ognioochronnych),

- płyty ognioochronne typu „PYRAL” produkcji czechosłowackiej lub „SOKALIT” produkcji NRD, zawierające ok. 30 - 50% azbestu (służą do okładzin ognioochronnych konstrukcji budynków oraz jako sufity podwieszane 
o podwyższonej odporności na ogień, także jako materiał do klap przeciwpożarowych i przeciwdymnych),

- natryski azbestowe na konstrukcje stalowe zastosowane jako ognioochronne zabezpieczenie stalowej konstrukcji budynków o tzw. konstrukcji niesztywnej (np. budynki przemysłowe, biurowe; często są to obiekty indywidualnie projektowane, „nasycone” technologią budowlaną krajów zachodnioeuropejskich z lat 60 -70., np. budynki ambasad).

Wyroby twarde o gęstości > 1000 kg/m3

Są to najpowszechniej występujące w krajowym budownictwie wyroby zawierające azbest. Charakteryzują się dużym stopniem zwięzłości, dużym udziałem spoiwa (najczęściej jest nim cement), niską procentową zawartością azbestu (ok. 5% 
w płytach płaskich lignocementowych modyfikowanych, 12 -13% w płytach płaskich 
i falistych azbestowo-cementowych i ok. 20% w rurach azbestowo-cementowych). 
W przeciwieństwie do wyrobów miękkich, przez długi okres pozostają wyrobami emitującymi małe ilości pyłu azbestu. Można je więc uważać za mniej groźne 
w użytkowaniu oraz podczas prac remontowych od wyrobów miękkich. Mniej groźne są też ich odpady.

Emisja pyłu azbestu może powstawać podczas uszkodzeń mechanicznych, np. przy piłowaniu lub szlifowaniu szybkoobrotowymi narzędziami elektrycznymi, nie wyposażonymi w miejscowe odciągi pyłu. Do emisji pyłu dochodzi także w trakcie trwania destrukcji, np. emitują go stare płyty pokryć dachowych azbestowo-cementowych o naruszonej przez czynniki atmosferyczne lub chemiczne powierzchni zewnętrznej. Wówczas zanieczyszczony jest też grunt w bezpośrednim sąsiedztwie rynny odprowadzającej wodę opadową.

Wyroby twarde to m.in.:

- płyty azbestowo-cementowe faliste,

- płyty azbestowo-cementowe płaskie prasowane,

- płyty azbestowo-cementowe KARO,

- płyty warstwowe PW3/A i podobne,

- rury azbestowo-cementowe,

- złącza, listwy, gąsiory wykonane z azbestocementu,

- płaszcze azbestowo-cementowe stosowane w izolacji rur w ciepłownictwie.

## PRACE NAPRAWCZE ORAZ DEMONTAŻ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że pewna część prac polegających na usuwaniu z budynków mieszkalnych elewacyjnych płyt azbestowo - cementowych, wykonywana jest na życzenie mieszkańców, bez wcześniejszego rozpoznania zagrożeń i rzeczywistej potrzeby takich prac. Co gorsza, szczupłe środki finansowe, przeznaczane na wykonanie takich robót, nie umożliwiają zatrudnienia firm prawidłowo i rzetelnie wykonujących wymagane czynności. Tak więc dochodzi do sytuacji, w której wyroby z azbestocementu, dające obecnie tak znikomy poziom zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego w budynku, że nie odróżnia się go na podstawie wielogodzinnych pomiarów od poziomu tła (stanu powietrza zewnętrznego) - są usuwane i to w niewłaściwy sposób. Usuwanie to powoduje zanieczyszczenie w powietrzu zewnętrznym (pomiary wykonywane na stanowiskach pracy) wynoszące kilkanaście lub kilkadziesiąt tyś wł/m³. Już sama destrukcja powierzchni płyt azbestowo - cementowych przy użyciu szczotki drucianej, stosowanej dla oczyszczenia powierzchni płyt, w zależności od siły docisku i spoistości ścieranej płyty powodować może zanieczyszczenie od 1000 do powyżej 50 000 wł/m³ .

Brak uszczelnienia otworów okiennych i inne błędy 
w organizacji pracy gwarantują przedostawanie się wytworzonych podczas demontażu pyłów azbestu do wnętrza budynku.

Można więc wyrazić opinię, że większe zagrożenie pyłami azbestu powoduje  nieumiejętny demontaż wyrobów z azbestem niż właściwa eksploatacja tych wyrobów.

Powstaje zatem pytanie:

- kiedy można eksploatować obiekt z wbudowanymi wyrobami zawierającymi azbest bez działań „naprawczych"?,

- kiedy zaś należy podjąć działania „naprawcze " i jakie są to działania?

Przyjmuje się, że wyroby zawierające azbest w budynku nie są automatycznie zagrożeniem dla jego mieszkańców, więc nie powinny być bezwzględnie usuwane 
z obiektu. Usuwanie tych wyrobów nieodłącznie związane jest z pewnym ich uszkadzaniem w trakcie demontażu, a więc ryzykiem przejściowego wzrostu zanieczyszczenia powietrza pyłami azbestu w strefach pracy (pośrednio wokół budynku lub w jego wnętrzu). Ryzyko to powinno być minimalizowane przez „wyspecjalizowanych wykonawców" i specjalistyczne - a więc kosztowne techniki pracy. Jednak „oszczędna" i jednocześnie „bezpieczna" forma realizacji prac nie jest możliwa. Z tego względu decydujące znaczenie ma odpowiednia kwalifikacja wyrobów pod względem bezpieczeństwa i prawidłowa ocena kiedy należy je usunąć.

W celu kwalifikacji wyrobów zawierających azbest do dalszego użytkowania lub usunięcia oraz określenia „stopnia pilności działań naprawczych", właściciele obiektów posiadających obiekty z wyrobami zawierającymi azbest powinni wykonać „ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów" według zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 71 poz. 649). Podczas sporządzania wspomnianej tu „oceny " lub wobec planowanych remontów w budynku, w którym znajdują się wbudowane wyroby zawierające azbest, należy mieć świadomość jakie czynności, albo wyroby i ich szczególna konfiguracja w obiekcie, stwarzają ryzyko uwolnienia do powietrza pyłów azbestu.

Są to np.:

- nieumyślne, nieświadome uszkadzanie mechaniczne wspomnianych wyrobów podczas adaptacji, remontów i modernizacji (np. okablowanie, usuwanie ścianek działowych, usuwanie pokryć dachowych, itp.);

- usuwanie lub próby zabezpieczenia, tych wyrobów zwłaszcza w sposób niewłaściwy;

- niewłaściwa eksploatacja wyrobów, lub zmiana sposobu eksploatacji wyrobów, powodująca ich drgania, tarcie, (szczególnie zagrożone destrukcją są wyroby 
w obiektach o konstrukcji niesztywnej), wibracje przenoszone na wyroby 
z azbestem, pochodzące od: pracy maszyn, wind, także niekorzystne dla budynku sąsiedztwo dróg obciążonych ciężkim transportem, transport szynowy, metro itp.

- poddanie wyrobów z azbestem silnym ruchom powietrza, wywołanym pracą maszyn (np. wentylatory, odkurzacze);

- uszkodzenia eksploatacyjne wyrobów zawierających azbest oraz starzenie się ich oraz zły stan techniczny, w tym uszkodzenia mechaniczne, spękania powierzchni, wyszczerbienie krawędzi, korozja chemiczna, biologiczna, termiczna, wilgotnościowa powodują zmiany (osłabienie) spoiwa wyrobów, co objawia się np. obecnością wykwitów, złuszczeń wyrobów, śladami drobnego pyłu na podłodze w miejscu zastosowania wyrobów (z widocznymi fragmentami uszkodzonych wyrobów a nawet masywnych wiązek włókien azbestu).

- ogólnie przyjmuje się, że wyroby będące w dobrym stanie „technicznym" nie wykazujące objawów zużycia, uszkodzenia, starzenia się, można eksploatować „bezpiecznie", jeśli: - kompetentnie i rzetelnie wykonana „ocena wyrobów", zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 71 poz. 649) nie przekroczyła 55 punktów; wyroby są prawidłowo eksploatowane (zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zgodnie z zaleceniami dotyczącymi użytkowania wyrobów azbestowych), a ponadto są one pokryte powłoką zabezpieczającą. 
W przeciwnych okolicznościach polecane jest: podjęcie „prac naprawczych" - rozumianych jako: zabezpieczenie wyrobów odpowiednimi preparatami (wgłębnie penetrującymi), hermetyczna zabudowa wyrobów lub ich całkowite usunięcie.

Wśród sposobów eliminacji zagrożeń, które przewiduje się dla budynków z wyrobami azbestowymi, wyróżnia się więc następujące główne kierunki działań:

- Całkowite usunięcie wyrobów

Jest to kosztowne, ale radykalne rozwiązanie problemu, wymaga specjalistycznych narzędzi, stwarza nowe problemy – wytworzenie „niebezpiecznych odpadów" oraz powoduje okresowo wzrost pyłów azbestu w otoczeniu, których minimalizacja wymaga zaangażowania kosztownej techniki. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest" nie może być „zasadą", wyborem stosowanym jako rozwiązanie „ogólne" dla wszystkich sytuacji (ze względów ekonomicznych, a także ograniczonych możliwości gospodarowania i składowania odpadów). Polecane byłoby zatem „rozłożenie " tego sposobu postępowania w czasie.

- Impregnowanie wyrobów z azbestem

Pomalowanie wyrobów odnosić się może wyłącznie do wyrobów we względnie dobrej kondycji technicznej. Polecane może być np. dla tych wyrobów, które mogą przenieść dodatkowe zwiększenie ciężaru, których powierzchnia jest czysta lub może być odczyszczona i może przyjąć powłokę ochronną. Metodą tą, powinny być objęte wyroby azbestowo - cementowe, będące w dobrym stanie „technicznym" w obiektach, które nie wymagają termo - modernizacji. Opisywane postępowanie jest rozwiązaniem tymczasowym, które jednocześnie „przesuwa" problem „azbestu" w czasie, a nie rozwiązuje go całkowicie, gdyż wyrób azbestowy pozostaje w budynku, zobowiązując właściciela do okresowych przeglądów („ocen") tego wyrobu. Na Zachodzie powszechnie stosuje się to rozwiązanie dla przedłużenia żywotności zarówno wyrobów azbestowo – cementowych będących w dobrej kondycji technicznej, czekając na zużycie wyrobów, planowany, większy remont jak też w obiektach przemysłowych azbestowych dla konserwacji izolacji, wyrobów azbestowych „miękkich". Co do pokryć dachowych z „ eternitu”, najmłodsze wyroby montowano zgodnie z prawem jeszcze na przełomie 1998/1999 r. - jest więc nieco inaczej niż na Zachodzie (nie akcentując nadmiernie różnicy wyposażenia wykonawców robót i przeznaczanych na ten cel środków). Formalnie, impregnację wyrobów „miękkich” należy stosować jako rozwiązanie doraźnie, używając preparatów „wgłębnie penetrujących", a posiadających aprobatę techniczną ITB.

Założyć jednocześnie trzeba, że wyroby te, mimo impregnacji, w określonej perspektywie czasowej zostaną usunięte.

- Stosowanie barier pyłowych

Stosowanie barier pyłowych ze ścianek działowych, szczelnych sufitów podwieszanych, oddzielających hermetycznie wyroby z azbestem od otoczenia. Rozwiązanie to, podobnie jak rozwiązanie z pkt 2 jest doraźnym zmniejszeniem zagrożeń, przesuwa ono problem w czasie, umożliwiając eksploatację obiektu bez kosztownych prac specjalistycznych polegających na usuwaniu wyrobu. Ma ono większe zastosowanie w obiektach przemysłowych w Polsce na ogół nie jest ono popularne.

W odniesieniu do wyboru tych metod, w szczególności zaś sposobów zabezpieczania wyrobów zawierających azbest, uznać należy, że żaden przepis prawny nie został tu przyjęty a ogólną przesłanką kwalifikowania wyrobów do             „niezwłocznego usunięcia lub dalszej ich eksploatacji jest wynik „oceny" wyrobu.

Przygotowana „ocena" nie orzeka o wyborze prac naprawczych.

Decyzję co do szczegółowych metod wyboru postępowania należałoby podjąć po uwzględnieniu bardzo wielu czynników skłaniających się na: stan wyrobów, warunków jego eksploatacji, kalkulację kosztów prawidłowo wykonanych prac „naprawczych " lub ich demontażu. Z dużym przybliżeniem, które ma wyjaśnić podejście do problemu a nie stanowi zarazem uniwersalnego rozwiązania, można przyjąć, że: wyroby „twarde" (azbestowo - cementowe) zastosowane na zewnątrz budynków, o ile spełniają swoją funkcję (np. pokrycie dachowe jest szczelne, elewacja nie jest spękana) mogą być pozostawione w obiekcie bez usuwania ale powinny być pokryte odpowiednimi powłokami ochronnymi (o ile wcześniej tego nie uczyniono). Dotyczy to sytuacji gdy budynek posiada wystarczającą warstwę izolacji cieplnej, spełniając aktualne wymagania normowe. Jeśli wymagań izolacji cieplnej obiekt nie spełnia, a elewacja jest w dobrym stanie technicznym, właściciel sam powinien zdecydować, czy w ramach czekającej go termomodernizacji, może ponieść dodatkowe koszty związane z usunięciem i unieszkodliwieniem posiadanych wyrobów azbestowych. Sytuacja wydaje się oczywista, gdy opisywana elewacja jest technicznie zużyta a termiczna izolacyjność ścian niewystarczająca - po usunięciu elewacji wykonać należy termomodernizację. Wyroby tzw. „miękkie" np. izolacje azbestowe, tektury, sznury itp. oraz wyroby znajdujące się wewnątrz obiektów (kontaktujące się 
z powietrzem wewnętrznym), zwłaszcza wyroby w obiektach przeznaczonych na pobyt stały - zazwyczaj uzyskują tak dużą liczbę punktów we wspomnianych „ocenach", że należy je z obiektów usunąć.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami do zabezpieczeń wyrobów budowlanych zawierających azbest powinny być stosowane środki impregnujące, które uzyskały aprobatę techniczną ITB (wymagania dla tych środków zostały ostatnio uzupełnione i zebrane w formie opracowanych dokumentów:

- ZUAT-15A/1.12/2002 „Wyroby do zabezpieczania elewacyjnych i dachowych płyt azbestowo-cementowych w istniejących obiektach budowlanych”;

- ZUAT-15A/1.13 „Wyroby do zabezpieczania zawierających azbest elementów istniejących obiektów budowlanych (z wyjątkiem elewacyjnych i dachowych płyt azbestowo-cementowych)”.

## PROCEDURY BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST

### Wyszczególnienie procedur usuwania wyrobów zawierających azbest

Problematyka bezpiecznego postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest została uszeregowana w 4 grupach tematycznych, przedstawionych poniżej.

GRUPA I. Procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami i urządzeniami zawierającymi azbest lub wyroby zawierającymi azbest.

Procedura 1. dotycząca obowiązków i postępowania właścicieli 
i zarządców, przy użytkowaniu obiektów i terenów 
z wyrobami zawierającymi azbest,

Procedura 2. dotycząca obowiązków i postępowania właścicieli 
i zarządców, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów.

GRUPA II. Procedury obowiązujące wykonawców prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwórców odpadów niebezpiecznych.

Procedura 3.  Postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest.

Procedura 4. Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz 
z oczyszczeniem obiektu, terenu, instalacji.

GRUPA III. Procedura obowiązująca prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbesty.

Procedura 5. Przygotowanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

GRUPA IV. Procedura obowiązująca zarządzających składowiskami odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Procedura 6. Składowanie odpadów na składowiskach  lub wydzielonych kwaterach przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest.

W przypadku „Programu usuwania azbestu na terenie Gminy Gomunice” proponuje się wprowadzenie pierwszych dwóch procedur.

Pozostałe procedury dotyczą wytwórców (firm świadczących usługi usuwania) oraz firm świadczących usługi transportowe i zarządców składowisk odpadów wyrobów zawierających azbest.

### Omówienie wybranych procedur

Procedura 1 (uproszczona).

Pierwsza procedura dotyczy właścicieli oraz zarządców obiektów, instalacji oraz terenów z wyrobami zawierającymi azbest. Jej celem jest przedstawienie zakresu obowiązków i zasad postępowania właścicieli i zarządców budynków, budowli, instalacji lub urządzeń oraz terenów gdzie znajduje się azbest lub wyroby zawierające azbest. Procedura dotyczy bezpiecznego ich użytkowania.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje cały okres, w czasie którego na terenie  budynku, budowli, instalacji lub urządzeniu przemysłowego oraz terenu, niezależnie od ich wielkości lub stanu, znajdują się wyroby zawierające azbest.

Opis szczegółowy

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz terenu, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest, ma obowiązek sporządzania „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. Właściciele lub zarządcy, którzy spełnili ten obowiązek wcześniej – sporządzają następne „Oceny ...” w terminach wynikających 
z warunków poprzedniej „Oceny ...” tzn.:

- po 5-u latach, jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym i nieuszkodzone,

- po roku, jeżeli przy poprzedniej „Ocenie ...” ujawnione zostały drobne (do 3% powierzchni wyrobów) uszkodzenia.

Wyroby, które posiadały lub posiadają duże i widoczne uszkodzenia – powinny zostać bezzwłocznie usunięte.

„Ocenę...” właściciel lub zarządca obowiązany jest złożyć właściwemu organowi nadzoru budowlanego.

Schemat procedury

Procedura  2 (uproszczona)

Druga procedura przedstawia zakres obowiązków i zasady postępowania właścicieli, zarządców budynków, budowli, instalacji lub urządzeń oraz terenów 
z wyrobami zawierającymi azbest – przed i w czasie wykonywania prac, usuwania lub zabezpieczenia takich wyrobów.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje okres od podjęcia decyzji o zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest, do zakończenia tych robót i uzyskania stosownego oświadczenia od wykonawcy prac.

Opis szczegółowy

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie znajduje się azbest lub wyroby zawierające azbest, powinien dokonać identyfikacji rodzaju i ilości azbestu w wyrobach, przez uprawnione do takich prac laboratorium. Identyfikacja azbestu powinna nastąpić w okresie użytkowania takich wyrobów, o ile informacja ta nie jest podana w innych dokumentach budowy przedmiotowego obiektu.

Identyfikacja azbestu jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy, wynikającym 
z tytułu własności oraz odpowiedzialności prawnej, dotyczącej ochrony osób trzecich od szkód mogących wynikać z nieodpowiedniej eksploatacji przedmiotu stanowiącego własność. Wyniki identyfikacji azbestu powinny być uwzględnione przy:

- sporządzaniu informacji dla  wójta gminy,

- zawieraniu umowy na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest z wykonawcą tych prac – wytwarzającym odpady niebezpieczne.

Właściciel lub zarządca może zlecić innym – odpowiednio przygotowanym osobom lub podmiotom prawnym – przeprowadzenie czynności wykonania  identyfikacji azbestu w wyrobach. W każdym przypadku powinno to mieć miejsce przed rozpoczęciem prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest.

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z wyrobami zawierającymi azbest, ma obowiązek zgłoszenia na 30 dni przed rozpoczęciem prac, wniosku o pozwolenie na budowę (remont), wraz z określonymi warunkami. Wniosek powinien być sporządzony z uwzględnieniem przepisów wynikających z art. 30, ust. 7 ustawy – Prawo budowlane.

Zatajenie informacji o występowaniu azbestu w wyrobach, które będą przedmiotem prac remontowo – budowlanych skutkuje – na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – odpowiedzialnością prawną.

Po dopełnieniu obowiązków formalnoprawnych, właściciel lub zarządca dokonuje wyboru wykonawcy prac. Zawiera umowę na wykonanie zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczenia budynku, budowli, instalacji lub urządzenia i terenu z azbestu. W umowie powinny być jasno sprecyzowane obowiązki stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu w czasie wykonywania prac.

Niezależnie od obowiązków wykonawcy prac, właściciel lub zarządca powinien poinformować mieszkańców lub użytkowników budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, o usuwaniu niebezpiecznych materiałów zawierających substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla ludzi oraz o sposobach zabezpieczenia przed tą szkodliwością. Na końcu właściciel lub zarządca powinien uzyskać od wykonawcy prac, pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania robót 
i oczyszczenia z azbestu, a następnie przechowywać je przez  okres co najmniej 
5 – lat, wraz z inną dokumentacją budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu.

Schemat procedury

Podjęcie decyzji o usuwaniu wyrobów zawierających azbest

Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia

Zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno – budowlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego – na 30 dni przed rozpoczęciem prac zamiaru usuwania wyrobów zawierających azbest – celem uzyskania pozwolenia na budowę wraz z określonymi warunkami

Dokonanie wyboru wykonawcy prac i zawarcie umowy. Określenie obowiązków stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu

Poinformowanie mieszkańców – użytkowników obiektu o usuwaniu niebezpiecznych materiałów i sposobach zabezpieczenia.

Uzyskanie od wykonawców prac świadectwa czystości powietrza po wykonaniu robót oraz jego przechowywanie przez co najmniej 5 lat

Schemat przepływu informacji oraz procedur wykonawczych dla odpadów azbestowych zabudowanych na obiektach na terenie Gminy Gomunice (łączenie procedur ogólnych)

Sporządzenie „oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”

Opracowanie Inwentaryzacji i Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Przedstawienie dokumentacji komisjom problemowym Rady Gminy w Gomunicach

Wystąpienie o dofinansowanie

Przygotowanie regulaminu dofinansowywania wymiany płyt cementowo – azbestowych zabudowanych na budynkach mieszkańców gminy nie prowadzących działalności gospodarczej

Zorganizowanie spotkań z mieszkańcami gminy – którzy złożyli kwestionariusze oraz oceny. Przedstawienie możliwości i formy dofinansowania wymiany pokryć „eternitowych”

Rozpoczęcie realizacji „Programu ...” przez wyłonienie w drodze przetargu firmy posiadającej zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych na terenie gminy Gomunice

Rozpoczęcie faktycznych prac związanych ze zdjęciem i unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych (azbestowych)

## OKREŚLENIE ILOŚCI WYROBÓW AZBESTOWO – CEMENTOWYCH NA TERENIE GMINY GOMUNICE

Gmina Gomunice jest jedną z 14 gmin powiatu radomszczańskiego. Położona jest w południowej części województwa łódzkiego. Graniczy z następującymi gminami: Radomsko – od południa, Dobryszyce – na zachodzie, Kamieńsk – na północy, Gorzkowice – na północnym wschodzie oraz Kodrąb – na południowym wschodzie.

Położenie Gminy na tle powiatu radomszczańskiego przedstawia poniższa mapa.

Rysunek 2 Położenie Gminy Gomunice

Obszar gminy zajmuje powierzchnię 62,57 km2, co stanowi ok. 0,3% powierzchni województwa łódzkiego (18 219 km2) i 4,3% powiatu radomszczańskiego (1 443 km2).

Gmina Gomunice podzielona jest na 10 sołectw obejmujących 24 miejscowości, z których największe to: Gomunice, Słostowice, Kletnia.

W celu określenia ilości wyrobów azbestowo – cementowych zabudowanych na terenie gminy Gomunice przeprowadzono ich inwentaryzację polegającą na pozyskiwaniu bezpośredniej informacji od ich posiadaczy (mieszkańców gminy Gomunice).

Nadmienić tu należy, że w latach 2004 – 2005 prowadzona była już częściowa inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

W roku 2006 do wszystkich mieszkańców gminy Gomunice zostały przekazane w formie „kurend” informacyjne o celowości i zakresie wykonywanej inwentaryzacji. 
U sołtysów oraz w Urzędzie Gminy zostały wyłożone do wypełnienia niżej wymienione druki:

- Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – załącznik nr 1,

- Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania – załącznik nr 2.

Ponadto w latach 2010 - 2011 inwentaryzacja została uzupełniona o kolejne zgłoszenia, a w 2012r. została przeprowadzona uzupełniająca inwentaryzacja, przez pracowników Urzędu Gminy i sołtysów.

Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, że na terenie gminy Gomunice znajduje się łącznie 125 628 m² wyrobów „eternitowych” na 946 budynkach znajdujących się na terenie 561 nieruchomości.

Poniżej przedstawiono ilości wyrobów azbestowo – cementowych z podziałem na poszczególne miejscowości gminy oraz na budynki mieszkalne i gospodarcze.

| MiejscowośĆ | Zabudowa | Powierzchnia w m² | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- |
| Borowiecko Kol | mieszkaniowa | 100 | 1 660 |
|  | gospodarcza | 1 560 |  |
| Chrzanowice | mieszkaniowa | 6 734 | 21 146 |
|  | gospodarcza | 13 887 |  |
| Chruścin | mieszkaniowa | 600 | 3 000 |
|  | gospodarcza | 2 400 |  |
| Gertrudów | mieszkaniowa | 1 700 | 6 549 |
|  | gospodarcza | 4 549 |  |
| Gomunice | mieszkaniowa | 2 065 | 3 616 |
|  | gospodarcza | 1041 |  |
| Hucisko | mieszkaniowa | 1 407 | 2 900 |
|  | gospodarcza | 1 339 |  |
| Karkoszki | mieszkaniowa | 320 | 590 |
|  | gospodarcza | 270 |  |
| Kletnia | mieszkaniowa | 4 618 | 13 868 |
|  | gospodarcza | 8 726 |  |
| Kocierzowy | mieszkaniowa | 5 055 | 16 624 |
|  | gospodarcza | 10 979 |  |
| Kosówka | mieszkaniowa | 0 | 261 |
|  | gospodarcza | 261 |  |
| Paciorkowizna | mieszkaniowa | 270 | 366 |
|  | gospodarcza | 96 |  |
| Piaszczyce | mieszkaniowa | 2 599 | 9 029 |
|  | gospodarcza | 6 180 |  |
| Piaszczyce Kol. | mieszkaniowa | 980 | 8 782 |
|  | gospodarcza | 7 670 |  |
| Pirowy | mieszkaniowa | 140 | 1 845 |
|  | gospodarcza | 1 465 |  |
| Pudzików | mieszkaniowa | 1 815 | 6 260 |
|  | gospodarcza | 4 255 |  |
| Słostowice | mieszkaniowa | 2 974 | 6 375 |
|  | gospodarcza | 3 170 |  |
| Wąglin | mieszkaniowa | 3 806 | 18 040 |
|  | gospodarcza | 14 084 |  |
| Zygmuntów | mieszkaniowa | 1 393 | 4 717 |
|  | gospodarcza | 3 084 |  |
| RAZEM | mieszkaniowa | 36 576 | 125 628 |
|  | gospodarcza | 85 016 |  |
| ŁĄCZNIE | 121 520 |  |

Poniżej przedstawiono ilość nieruchomości oraz ilość budynków objętych inwentaryzacją.

| Miejscowość | Liczba nieruchomości | Liczba budynków |
| --- | --- | --- |
| Borowiecko Kol | 10 | 14 |
| Chrzanowice | 109 | 181 |
| Chruścin | 22 | 33 |
| Gertrudów | 27 | 50 |
| Gomunice | 35 | 37 |
| Hucisko | 16 | 22 |
| Karkoszki | 5 | 6 |
| Kletnia | 77 | 126 |
| Kocierzowy | 55 | 113 |
| Kosówka | 4 | 6 |
| Paciorkowizna | 4 | 5 |
| Piaszczyce | 42 | 73 |
| Piaszczyce Kol. | 15 | 24 |
| Pirowy | 11 | 16 |
| Pudzików | 24 | 46 |
| Słostowice | 36 | 54 |
| Wąglin | 47 | 108 |
| Zygmuntów | 22 | 31 |
| RAZEM | 561 | 945 |

Razem na terenie gminy Gomunice zgłoszonych zostało do końca kwietnia 2006 r.  (plus aktualizacja z l. 2010 - 2012 r.) 125 628 m² eternitu. Zgłoszenia dokonało 269 mieszkańców gminy, a pozostały azbest został zinwentaryzowany przez pracowników Urzędu Gminy.

Średnia waga 1 m² płyt azbestowo – cementowych wynosi 13 kilogramów.

Znając ilość zabudowy eternitowej oraz wagę 1 m² płyty azbestowo -cementowej wyliczono co następuje:

125 628 m² x 13 kg  1 633 164 kg – 1 633,16 Mg.

Po przeprowadzonej wizji lokalnej przez pracownika Urzędu Gminy okazało się, że ok. 43 % mieszkańców mimo szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej nie zgłosiło posiadania na swoich nieruchomościach wyrobów azbestowo – cementowych, stanowi to ok. 54 272  m².

Do dalszych wyliczeń oraz szacunków ilości zabudowy eternitowej jak również  kosztów jej usunięcia należy więc przyjąć wszystkie wyroby, zgłoszone w czasie inwentaryzacji przez mieszkańców w ilości 71 356 m², oraz zinwentaryzowane przez pracowników Urzędu Gminy w ilości 54 272 m², które znajdują się na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie gminy Gomunice, tj.:

71 356 m² + 54 272 m² = 125 628 m²

125 628 x 13 kg = 1 633 164 kg = 1 633,16 Mg

Po przejściu trąby powietrznej w dniu 15 sierpnia 2008 r. ilość wyrobów azbestowo – cementowych na terenie Gminy Gomunice uległa zmniejszeniu 
o 6,96 Mg.

Po uwzględnieniu ilości przekazanych do utylizacji odpadów azbestowych powstałych w wyniku trąby powietrznej szacuje się, iż na terenie Gminy Gomunice znajduje się 1 626,20 Mg wyrobów azbestowych, tj. 125 092,31 m2.

## KOSZTY USUNIĘCIA WYROBÓW AZBESTOWO – CEMENTOWYCH Z TERENU GMINY GOMUNICE

W celu ustalenia kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest („eternitowych” płyt falistych) zabudowanych na terenie gminy Gomunice  zasięgnięto informacji od 3 firm posiadających zezwolenia na wytwarzanie tego typu odpadów.

Poniższa tabela przedstawia szacunkowy koszt transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest.

Tabela 1 Średni koszt brutto transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest

| Lp | Firma | CENA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Firma 1 | 669 zł/Mg |
| 2 | Firma 2 | 642 zł/Mg |
| 3 | Firma 3 | 696 zł/Mg |
|  | Średnia cena | 669 zł/Mg |

Na podstawie powyższych danych wyliczyć można:

Koszt transportu 1 Mg – 669 zł.

Przyjmując, że 77 szt. płyty eternitowej przypada na 1 Mg otrzymujemy 8,69 zł za przewóz 1 m² płyty azbestowo – cementowej.

Całkowity koszt transportu i utylizacji płyt cementowo – azbestowych znajdujących się na terenie gminy Gomunice szacuje się na kwotę:

125 092,31 m² x 8,69 zł = 1 087 052,17 zł.

## OCENA PILNOŚCI USUWANIA WYROBÓW AZBESTOWO – CEMENTOWYCH Z TERENU GMINY GOMUNICE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 71 poz. 649), w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ustalono stopień pilności wymiany lub naprawy zabudowy „eternitowej”.

Tabela 2 Ilość budynków w poszczególnych kategoriach punktacji wraz z powierzchnią

Chrzanowice

| Punktacja | Liczba budynków | Pow. zabudowy budynków mieszk. [m²] | Pow. zabudowy budynków gosp. [m²] | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 45 | 1 | 0 | 70 | 70 |
| 55 | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 55 | 1 | 160 | 0 | 160 |
| 55 | 1 | 120 | 0 | 120 |
| 55 | 1 | 120 | 0 | 120 |
| 55 | 2 | 80 | 20 | 100 |
| 55 | 2 | 0 | 130 | 130 |
| 55 | 1 | 120 | 0 | 120 |
| 55 | 2 | 140 | 20 | 160 |
| 55 | 1 | 75 | 0 | 75 |
| 55 | 2 | 110 | 12 | 122 |
| 55 | 1 | 180 | 0 | 205 |
| 55 | 1 | 0 | 80 | 80 |
| 55 | 1 | 120 | 0 | 120 |
| 55 | 2 | 100 | 25 | 125 |
| 55 | 1 | 0 | 33 | 33 |
| 55 | 1 | 60 | 0 | 60 |
| RAZEM | 23 | 1575 | 390 | 1990 |
| 65 | 2 | 150 | 150 | 300 |
| 65 | 1 | 0 | 150 | 150 |
| 70 | 2 | 0 | 248 | 248 |
| 70 | 2 | 0 | 175 | 175 |
| 70 | 1 | 0 | 30 | 30 |
| 70 | 1 | 0 | 180 | 180 |
| RAZEM | 9 | 150 | 933 | 1083 |
| 75 | 1 | 0 | 70 | 70 |
| 75 | 1 | 0 | 130 | 130 |
| 75 | 1 | 170 | 0 | 170 |
| 75 | 2 | 30 | 140 | 170 |
| 75 | 1 | 0 | 130 | 130 |
| 75 | 2 | 170 | 300 | 470 |
| 75 | 2 | 0 | 156 | 156 |
| 75 | 2 | 0 | 140 | 140 |
| 75 | 1 | 0 | 30 | 30 |
| 75 | 3 | 84 | 320 | 404 |
| 75 | 2 | 120 | 80 | 200 |
| 75 | 2 | 0 | 190 | 190 |
| 75 | 3 | 110 | 100 | 210 |
| 75 | 2 | 100 | 70 | 170 |
| 75 | 2 | 100 | 120 | 220 |
| 75 | 4 | 50 | 400 | 450 |
| 75 | 2 | 60 | 0 | 60 |
| 75 | 2 | 100 | 50 | 150 |
| 75 | 1 | 190 | 0 | 190 |
| 75 | 1 | 0 | 80 | 80 |
| 75 | 1 | 150 | 52 | 202 |
| 75 | 1 | 0 | 100 | 100 |
| 75 | 2 | 140 | 35 | 175 |
| 75 | 2 | 150 | 40 | 190 |
| 75 | 3 | 200 | 280 | 480 |
| 75 | 2 | 150 | 330 | 480 |
| 75 | 1 | 0 | 100 | 100 |
| 75 | 1 | 0 | 240 | 240 |
| 75 | 2 | 0 | 210 | 210 |
| 75 | 2 | 140 | 15 | 155 |
| 75 | 1 | 0 | 42 | 42 |
| 75 | 3 | 160 | 330 | 490 |
| 75 | 2 | 0 | 280 | 280 |
| 75 | 2 | 120 | 50 | 170 |
| 75 | 1 | 0 | 40 | 240 |
| 75 | 1 | 160 | 0 | 160 |
| 75 | 4 | 80 | 280 | 360 |
| 75 | 1 | 0 | 20 | 120 |
| 75 | 1 | 0 | 40 | 40 |
| 75 | 2 | 0 | 400 | 400 |
| 75 | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 75 | 1 | 0 | 96 | 96 |
| 75 | 3 | 0 | 150 | 150 |
| 75 | 1 | 0 | 180 | 180 |
| 75 | 3 | 100 | 230 | 330 |
| 75 | 2 | 0 | 280 | 280 |
| 75 | 1 | 0 | 80 | 80 |
| 75 | 1 | 0 | 60 | 60 |
| 75 | 1 | 150 | 0 | 150 |
| 75 | 2 | 0 | 80 | 80 |
| 75 | 2 | 0 | 120 | 120 |
| 75 | 2 | 150 | 241 | 391 |
| 75 | 1 | 0 | 100 | 100 |
| 75 | 3 | 150 | 270 | 420 |
| 75 | 2 | 100 | 100 | 200 |
| 75 | 1 | 0 | 100 | 100 |
| 75 | 2 | 150 | 276 | 426 |
| 75 | 2 | 100 | 70 | 170 |
| 75 | 2 | 100 | 250 | 350 |
| 75 | 2 | 0 | 350 | 350 |
| 75 | 2 | 0 | 460 | 460 |
| 75 | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 75 | 1 | 0 | 100 | 100 |
| 75 | 2 | 100 | 170 | 270 |
| 80 | 1 | 0 | 130 | 130 |
| 80 | 1 | 0 | 165 | 165 |
| 80 | 1 | 0 | 190 | 190 |
| 80 | 1 | 0 | 50 | 50 |
| RAZEM | 117 | 4014 | 9688 | 14002 |
| 85 | 1 | 85 | 50 | 135 |
| 85 | 2 | 0 | 200 | 200 |
| 85 | 1 | 0 | 176 | 176 |
| 85 | 1 | 0 | 135 | 135 |
| 85 | 4 | 250 | 300 | 550 |
| 85 | 3 | 120 | 220 | 340 |
| 85 | 3 | 110 | 155 | 265 |
| 85 | 5 | 120 | 580 | 700 |
| 85 | 1 | 0 | 80 | 80 |
| 85 | 1 | 80 | 30 | 110 |
| 85 | 1 | 0 | 180 | 180 |
| 85 | 3 | 0 | 241 | 241 |
| 85 | 1 | 0 | 51 | 51 |
| 95 | 2 | 100 | 150 | 250 |
| 100 | 2 | 0 | 328 | 328 |
| 105 | 1 | 130 | 0 | 130 |
| 135 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| RAZEM | 33 | 995 | 2876 | 4071 |

Gertrudów

| Punktacja | Liczba budynków | Pow. zabudowy budynków mieszk. [m²] | Pow. zabudowy budynków gosp. [m²] | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 1 | 0 | 60 | 60 |
| 55 | 1 | 0 | 135 | 135 |
| 55 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 55 | 2 | 110 | 16 | 126 |
| 55 | 1 | 120 | 0 | 120 |
| RAZEM | 6 | 230 | 471 | 701 |
| 65 | 1 | 0 | 70 | 70 |
| 75 | 3 | 100 | 90 | 190 |
| 75 | 2 | 100 | 51 | 151 |
| 75 | 3 | 140 | 180 | 320 |
| 75 | 2 | 0 | 106 | 106 |
| 75 | 2 | 200 | 225 | 425 |
| 75 | 2 | 150 | 154 | 304 |
| 75 | 3 | 150 | 258 | 408 |
| 75 | 2 | 0 | 115 | 115 |
| 75 | 2 | 0 | 440 | 440 |
| 75 | 2 | 150 | 200 | 350 |
| 75 | 1 | 0 | 140 | 140 |
| 75 | 1 | 0 | 35 | 35 |
| 75 | 2 | 100 | 100 | 200 |
| 75 | 2 | 120 | 60 | 180 |
| 75 | 2 | 0 | 200 | 200 |
| 75 | 1 | 0 | 240 | 240 |
| 75 | 2 | 0 | 234 | 234 |
| 75 | 2 | 0 | 360 | 360 |
| RAZEM | 37 | 1210 | 3258 | 4468 |
| 85 | 2 | 150 | 180 | 330 |
| 90 | 4 | 110 | 210 | 320 |
| 100 | 2 | 0 | 500 | 500 |
| RAZEM | 8 | 260 | 890 | 1150 |

Karkoszki

| Punktacja | Liczba budynków | Pow. zabudowy budynków mieszk. [m²] | Pow. zabudowy budynków gosp. [m²] | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 1 | 50 | 0 | 50 |
| RAZEM | 1 | 50 | 0 | 50 |
| 75 | 1 | 120 | 0 | 120 |
| 75 | 1 | 0 | 100 | 100 |
| 75 | 1 | 0 | 20 | 20 |
| 75 | 2 | 150 | 150 | 300 |
| RAZEM | 5 | 270 | 270 | 540 |

Piaszczyce

| Punktacja | Liczba budynków | Pow. zabudowy budynków mieszk. [m²] | Pow. zabudowy budynków gosp. [m²] | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 45 | 1 | 88 | 0 | 88 |
| 45 | 1 | 180 | 0 | 180 |
| 45 | 1 | 0 | 180 | 180 |
| 55 | 1 | 0 | 65 | 65 |
| 55 | 1 | 0 | 300 | 300 |
| 55 | 2 | 0 | 263 | 263 |
| 55 | 2 | 0 | 263 | 263 |
| RAZEM | 10 | 358 | 1071 | 1429 |
| 70 | 2 | 0 | 502 | 502 |
| 75 | 3 | 100 | 80 | 180 |
| 75 | 3 | 140 | 160 | 300 |
| 75 | 2 | 100 | 30 | 130 |
| 75 | 2 | 0 | 300 | 300 |
| 75 | 1 | 136 | 0 | 136 |
| 75 | 1 | 0 | 160 | 160 |
| 75 | 1 | 0 | 300 | 300 |
| 75 | 2 | 150 | 120 | 270 |
| 75 | 1 | 136 | 0 | 136 |
| 75 | 1 | 136 | 0 | 136 |
| 75 | 3 | 80 | 130 | 210 |
| 75 | 2 | 100 | 180 | 280 |
| 75 | 1 | 0 | 20 | 20 |
| 75 | 2 | 0 | 100 | 100 |
| 75 | 2 | 100 | 120 | 220 |
| 75 | 3 | 120 | 480 | 600 |
| 75 | 2 | 100 | 20 | 120 |
| 75 | 1 | 88 | 0 | 88 |
| 75 | 1 | 0 | 150 | 150 |
| 75 | 1 | 0 | 200 | 200 |
| 75 | 2 | 110 | 200 | 310 |
| 75 | 3 | 100 | 250 | 350 |
| 75 | 1 | 165 | 0 | 165 |
| 75 | 2 | 0 | 180 | 180 |
| 75 | 3 | 0 | 100 | 100 |
| 75 | 1 | 0 | 40 | 40 |
| 80 | 2 | 0 | 390 | 390 |
| RAZEM | 51 | 1861 | 4212 | 6073 |
| 85 | 2 | 0 | 200 | 200 |
| 85 | 1 | 0 | 250 | 400 |
| 85 | 2 | 100 | 90 | 190 |
| 85 | 2 | 0 | 270 | 270 |
| 85 | 2 | 100 | 50 | 250 |
| 85 | 3 | 100 | 280 | 380 |
| 90 | 2 | 80 | 20 | 100 |
| RAZEM | 14 | 380 | 1160 | 1790 |

Pirowy

| Punktacja | Liczba budynków | Pow. zabudowy budynków mieszk. [m²] | Pow. zabudowy budynków gosp. [m²] | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 1 | 0 | 182 | 182 |
| RAZEM | 1 | 0 | 182 | 182 |
| 65 | 1 | 0 | 154 | 154 |
| 75 | 1 | 0 | 180 | 180 |
| 75 | 1 | 0 | 180 | 180 |
| 75 | 3 | 20 | 300 | 320 |
| 75 | 2 | 120 | 100 | 120 |
| 75 | 2 | 0 | 89 | 89 |
| 75 | 2 | 0 | 70 | 70 |
| RAZEM | 12 | 140 | 1073 | 1113 |
| 85 | 3 | 0 | 140 | 140 |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| RAZEM | 3 | 0 | 140 | 280 |
| 105 | 1 | 0 | 250 | 250 |
| 105 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| RAZEM | 3 | 0 | 140 | 350 |

Słostowice

| Punktacja | Liczba budynków | Pow. zabudowy budynków mieszk. [m²] | Pow. zabudowy budynków gosp. [m²] | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 1 | 167 | 0 | 167 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 55 | 1 | 0 | 148 | 148 |
| 55 | 1 | 250 | 0 | 250 |
| 55 | 1 | 110 | 0 | 110 |
| 55 | 1 | 120 | 0 | 120 |
| RAZEM | 5 | 647 | 148 | 876 |
| 70 | 2 | 0 | 210 | 210 |
| 75 | 1 | 0 | 60 | 60 |
| 75 | 2 | 0 | 70 | 70 |
| 75 | 1 | 0 | 24 | 24 |
| 75 | 2 | 150 | 200 | 350 |
| 75 | 2 | 100 | 60 | 160 |
| 75 | 1 | 155 | 0 | 155 |
| 75 | 1 | 0 | 80 | 80 |
| 75 | 1 | 0 | 72 | 72 |
| 75 | 1 | 150 | 0 | 150 |
| 75 | 1 | 0 | 24 | 24 |
| 75 | 1 | 0 | 120 | 120 |
| 75 | 1 | 180 | 0 | 180 |
| 75 | 2 | 0 | 156 | 156 |
| 75 | 2 | 140 | 140 | 280 |
| 75 | 4 | 120 | 150 | 270 |
| 75 | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 75 | 2 | 0 | 170 | 170 |
| 75 | 3 | 150 | 250 | 400 |
| 75 | 2 | 120 | 84 | 354 |
| 75 | 1 | 0 | 82 | 82 |
| 80 | 3 | 195 | 220 | 415 |
| RAZEM | 37 | 1540 | 2172 | 3862 |
| 85 | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 85 | 2 | 104 | 110 | 214 |
| 85 | 1 | 173 | 0 | 173 |
| 85 | 1 | 0 | 80 | 80 |
| 95 | 3 | 150 | 179 | 329 |
| 95 | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 95 | 2 | 170 | 180 | 350 |
| 105 | 1 | 0 | 200 | 200 |
| RAZEM | 12 | 787 | 749 | 1536 |

Zygmuntów

| Punktacja | Liczba budynków | Pow. zabudowy budynków mieszk. [m²] | Pow. zabudowy budynków gosp. [m²] | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 1 | 0 | 170 | 170 |
| RAZEM | 1 | 0 | 170 | 170 |
| 65 | 1 | 0 | 70 | 70 |
| 70 | 2 | 0 | 600 | 600 |
| 70 | 1 | 0 | 90 | 90 |
| 70 | 2 | 0 | 200 | 200 |
| 75 | 2 | 150 | 120 | 270 |
| 75 | 1 | 60 | 30 | 90 |
| 75 | 2 | 100 | 150 | 250 |
| 75 | 2 | 150 | 120 | 270 |
| 75 | 1 | 161 | 0 | 161 |
| 75 | 1 | 0 | 160 | 160 |
| 75 | 2 | 130 | 150 | 280 |
| 75 | 2 | 100 | 20 | 120 |
| 75 | 2 | 200 | 382 | 582 |
| 75 | 1 | 0 | 100 | 100 |
| 75 | 1 | 0 | 100 | 100 |
| 75 | 1 | 0 | 160 | 160 |
| 75 | 2 | 0 | 234 | 234 |
| RAZEM | 26 | 1051 | 2686 | 3737 |
| 85 | 2 | 192 | 108 | 300 |
| 85 | 1 | 0 | 120 | 120 |
| 90 | 1 | 150 | 0 | 150 |
| 120 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| RAZEM | 4 | 342 | 228 | 810 |

Chruścin

| Punktacja | Liczba budynków | Pow. zabudowy budynków mieszk. [m²] | Pow. zabudowy budynków gosp. [m²] | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 1 | 140 | 0 | 140 |
| 45 | 1 | 0 | 40 | 40 |
| 55 | 1 | 0 | 50 | 50 |
| 55 | 2 | 120 | 60 | 180 |
| RAZEM | 5 | 260 | 150 | 410 |
| 70 | 1 | 0 | 30 | 30 |
| 70 | 1 | 0 | 60 | 60 |
| 70 | 1 | 0 | 180 | 180 |
| 75 | 1 | 0 | 160 | 160 |
| 75 | 2 | 0 | 90 | 90 |
| 75 | 4 | 60 | 160 | 220 |
| 75 | 1 | 0 | 140 | 140 |
| 75 | 1 | 0 | 110 | 110 |
| 75 | 1 | 0 | 120 | 120 |
| 75 | 1 | 0 | 160 | 160 |
| 75 | 1 | 0 | 160 | 160 |
| 75 | 2 | 180 | 45 | 225 |
| 75 | 1 | 0 | 240 | 240 |
| 75 | 2 | 0 | 50 | 50 |
| 75 | 2 | 0 | 180 | 180 |
| 75 | 2 | 0 | 105 | 105 |
| 80 | 1 | 0 | 70 | 70 |
| RAZEM | 25 | 240 | 2060 | 2300 |
| 90 | 3 | 100 | 190 | 290 |
| RAZEM | 3 | 100 | 190 | 290 |

Gomunice

| Punktacja | Liczba budynków | Pow. zabudowy budynków mieszk. [m²] | Pow. zabudowy budynków gosp. [m²] | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 1 | 130 | 0 | 130 |
| 45 | 1 | 120 | 0 | 120 |
| 55 | 1 | 150 | 0 | 150 |
| 55 | 1 | 110 | 0 | 110 |
| 55 | 1 | 30 | 0 | 30 |
| 55 | 1 | 240 | 0 | 240 |
| 55 | 1 | 130 | 0 | 130 |
| 55 | 1 | 120 | 0 | 120 |
| 55 | 1 | 120 | 0 | 120 |
| 55 | 1 | 180 | 0 | 180 |
| 55 | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| RAZEM | 11 | 1430 | 0 | 1570 |
| 75 | 1 | 0 | 80 | 80 |
| 75 | 1 | 0 | 100 | 100 |
| 75 | 2 | 0 | 70 | 70 |
| 75 | 1 | 0 | 24 | 24 |
| 75 | 2 | 0 | 170 | 170 |
| 75 | 1 | 0 | 60 | 60 |
| 75 | 2 | 120 | 55 | 175 |
| 75 | 3 | 0 | 95 | 95 |
| 75 | 1 | 0 | 30 | 30 |
| 75 | 1 | 0 | 85 | 85 |
| 75 | 2 | 0 | 60 | 60 |
| 75 | 1 | 0 | 50 | 50 |
| 75 | 1 | 0 | 12 | 12 |
| 75 | 1 | 0 | 60 | 60 |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 95 | 1 | 0 | 40 | 175 |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 100 | 1 | 130 | 0 | 130 |
| 115 | 1 | 75 | 0 | 75 |
| 115 | 1 | 150 | 0 | 150 |
| 125 | 1 | 0 | 50 | 50 |
| 135 | 1 | 160 | 0 | 160 |
| RAZEM | 24 | 635 | 969 | 1974 |

Kletnia

| Punktacja | Liczba budynków | Pow. zabudowy budynków mieszk. [m²] | Pow. zabudowy budynków gosp. [m²] | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 2 | 0 | 140 | 140 |
| 45 | 1 | 140 | 0 | 140 |
| 50 | 1 | 0 | 80 | 80 |
| 50 | 3 | 130 | 20 | 150 |
| 55 | 1 | 0 | 56 | 56 |
| 55 | 1 | 170 | 0 | 170 |
| 55 | 2 | 0 | 180 | 180 |
| 55 | 1 | 0 | 150 | 150 |
| 55 | 2 | 120 | 150 | 270 |
| 55 | 3 | 0 | 250 | 250 |
| 55 | 1 | 180 | 0 | 180 |
| 55 | 1 | 0 | 120 | 120 |
| 55 | 1 | 115 | 0 | 115 |
| 55 | 3 | 200 | 160 | 360 |
| 55 | 2 | 0 | 300 | 300 |
| 55 | 1 | 160 | 0 | 160 |
| 55 | 1 | 120 | 0 | 120 |
| 55 | 2 | 100 | 30 | 130 |
| 55 | 2 | 190 | 70 | 260 |
| 55 | 1 | 120 | 0 | 120 |
| 55 | 1 | 200 | 0 | 200 |
| 55 | 1 | 140 | 0 | 140 |
| RAZEM | 34 | 2085 | 1706 | 3791 |
| 65 | 1 | 0 | 90 | 90 |
| 65 | 1 | 0 | 85 | 85 |
| 75 | 1 | 0 | 85 | 85 |
| 75 | 2 | 0 | 40 | 40 |
| 75 | 1 | 0 | 90 | 90 |
| 75 | 2 | 0 | 180 | 180 |
| 75 | 2 | 0 | 85 | 85 |
| 75 | 2 | 140 | 120 | 260 |
| 75 | 3 | 0 | 240 | 240 |
| 75 | 4 | 140 | 350 | 490 |
| 75 | 3 | 20 | 160 | 180 |
| 75 | 2 | 120 | 140 | 260 |
| 75 | 3 | 120 | 140 | 260 |
| 75 | 1 | 0 | 140 | 140 |
| 75 | 2 | 120 | 45 | 165 |
| 75 | 2 | 0 | 198 | 198 |
| 75 | 5 | 180 | 211 | 391 |
| 75 | 3 | 90 | 260 | 350 |
| 75 | 1 | 0 | 220 | 220 |
| 75 | 1 | 0 | 50 | 50 |
| 75 | 1 | 0 | 160 | 160 |
| 75 | 1 | 150 | 0 | 150 |
| 75 | 2 | 0 | 113 | 125 |
| 75 | 1 | 0 | 180 | 210 |
| 75 | 2 | 0 | 230 | 230 |
| 75 | 5 | 160 | 450 | 610 |
| 75 | 5 | 0 | 538 | 538 |
| 75 | 2 | 120 | 50 | 170 |
| 75 | 1 | 0 | 140 | 140 |
| 75 | 3 | 120 | 170 | 290 |
| 75 | 2 | 0 | 110 | 110 |
| 75 | 3 | 0 | 265 | 265 |
| 75 | 1 | 0 | 25 | 25 |
| 75 | 2 | 120 | 160 | 280 |
| RAZEM | 73 | 1600 | 5520 | 7162 |
| 85 | 2 | 0 | 150 | 150 |
| 85 | 1 | 0 | 110 | 110 |
| 85 | 1 | 120 | 0 | 120 |
| 85 | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 85 | 1 | 0 | 110 | 110 |
| 85 | 1 | 0 | 100 | 100 |
| 85 | 1 | 0 | 130 | 130 |
| 85 | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 85 | 1 | 200 | 0 | 200 |
| 85 | 1 | 163 | 0 | 163 |
| 85 | 1 | 0 | 150 | 150 |
| 85 | 1 | 0 | 200 | 200 |
| 85 | 2 | 120 | 100 | 220 |
| RAZEM | 15 | 783 | 1050 | 1933 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 115 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 125 | 1 | 0 | 252 | 252 |
| 125 | 1 | 150 | 0 | 150 |
| 125 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 125 | 1 | 0 | 148 | 148 |
| 125 | 1 | 0 | 50 | 50 |
| RAZEM | 4 | 150 | 450 | 942 |

Paciorkowizna

| Punktacja | Liczba budynków | Pow. zabudowy budynków mieszk. [m²] | Pow. zabudowy budynków gosp. [m²] | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 1 | 0 | 30 | 30 |
| 75 | 1 | 0 | 24 | 24 |
| 75 | 2 | 90 | 42 | 132 |
| 85 | 1 | 180 | 0 | 180 |
| RAZEM | 5 | 270 | 96 | 366 |

Hucisko

| Punktacja | Liczba budynków | Pow. zabudowy budynków mieszk. [m²] | Pow. zabudowy budynków gosp. [m²] | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 1 | 160 | 0 | 160 |
| 45 | 1 | 160 | 0 | 160 |
| 55 | 1 | 150 | 0 | 150 |
| 55 | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 55 | 2 | 112 | 150 | 262 |
| 55 | 1 | 165 | 0 | 165 |
| RAZEM | 7 | 847 | 150 | 997 |
| 75 | 1 | 0 | 120 | 120 |
| 75 | 1 | 0 | 120 | 120 |
| 75 | 1 | 0 | 140 | 140 |
| 75 | 1 | 0 | 150 | 150 |
| 75 | 2 | 120 | 30 | 150 |
| 75 | 3 | 80 | 220 | 300 |
| 85 | 3 | 140 | 179 | 319 |
| 85 | 1 | 0 | 80 | 80 |
| 105 | 1 | 0 | 150 | 304 |
| 125 | 1 | 220 | 0 | 220 |
| RAZEM | 15 | 560 | 1189 | 1903 |

Kocierzowy

| Punktacja | Liczba budynków | Pow. zabudowy budynków mieszk. [m²] | Pow. zabudowy budynków gosp. [m²] | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 1 | 0 | 100 | 100 |
| 55 | 1 | 0 | 180 | 180 |
| 55 | 2 | 200 | 100 | 300 |
| 55 | 2 | 130 | 255 | 385 |
| 55 | 2 | 100 | 120 | 220 |
| 55 | 1 | 150 | 0 | 150 |
| 55 | 1 | 200 | 0 | 200 |
| 55 | 2 | 270 | 150 | 420 |
| 55 | 2 | 170 | 50 | 220 |
| 55 | 1 | 200 | 0 | 200 |
| RAZEM | 15 | 1420 | 955 | 2375 |
| 65 | 1 | 0 | 34 | 34 |
| 65 | 2 | 80 | 150 | 230 |
| 65 | 2 | 0 | 180 | 180 |
| 75 | 1 | 0 | 650 | 650 |
| 75 | 2 | 120 | 60 | 180 |
| 75 | 3 | 120 | 230 | 350 |
| 75 | 3 | 0 | 370 | 370 |
| 75 | 2 | 0 | 720 | 720 |
| 75 | 1 | 0 | 150 | 350 |
| 75 | 2 | 160 | 410 | 570 |
| 75 | 3 | 180 | 240 | 420 |
| 75 | 2 | 0 | 240 | 240 |
| 75 | 2 | 0 | 240 | 240 |
| 75 | 4 | 140 | 160 | 300 |
| 75 | 1 | 0 | 150 | 150 |
| 75 | 2 | 160 | 200 | 360 |
| 75 | 2 | 160 | 80 | 240 |
| 75 | 1 | 0 | 50 | 50 |
| 75 | 2 | 100 | 160 | 310 |
| 75 | 2 | 180 | 140 | 320 |
| 75 | 2 | 0 | 200 | 200 |
| 75 | 2 | 140 | 140 | 280 |
| 75 | 3 | 200 | 180 | 380 |
| 75 | 2 | 150 | 70 | 220 |
| 80 | 2 | 0 | 400 | 400 |
| 80 | 2 | 0 | 390 | 390 |
| 80 | 3 | 190 | 300 | 490 |
| 80 | 3 | 140 | 250 | 390 |
| 85 | 2 | 100 | 115 | 415 |
| 85 | 3 | 200 | 335 | 535 |
| 85 | 1 | 0 | 100 | 240 |
| 85 | 4 | 0 | 440 | 440 |
| 85 | 3 | 160 | 220 | 380 |
| 85 | 2 | 0 | 220 | 220 |
| 85 | 1 | 0 | 160 | 160 |
| 85 | 4 | 160 | 500 | 660 |
| 85 | 3 | 140 | 170 | 140 |
| 85 | 2 | 100 | 120 | 220 |
| 85 | 3 | 120 | 160 | 280 |
| 85 | 2 | 60 | 100 | 160 |
| 85 | 1 | 0 | 160 | 160 |
| 85 | 4 | 140 | 300 | 440 |
| RAZEM | 94 | 3400 | 9644 | 13464 |
| 115 | 1 | 0 | 200 | 200 |
| 125 | 1 | 115 | 0 | 115 |
| 125 | 2 | 120 | 180 | 300 |
| RAZEM | 4 | 235 | 380 | 615 |

Kosówka

| Punktacja | Liczba budynków | Pow. zabudowy budynków mieszk. [m²] | Pow. zabudowy budynków gosp. [m²] | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 1 | 0 | 36 | 36 |
| 75 | 1 | 0 | 15 | 15 |
| 75 | 1 | 0 | 40 | 40 |
| 75 | 3 | 0 | 170 | 170 |
| RAZEM | 5 | 0 | 261 | 261 |

Piaszczyce Kol.

| Punktacja | Liczba budynków | Pow. zabudowy budynków mieszk. [m²] | Pow. zabudowy budynków gosp. [m²] | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 1 | 170 | 0 | 170 |
| 55 | 1 | 130 | 0 | 130 |
| RAZEM | 2 | 300 | 0 | 300 |
| 70 | 1 | 0 | 110 | 110 |
| 75 | 5 | 0 | 6000 | 6000 |
| 75 | 1 | 0 | 40 | 40 |
| 75 | 2 | 150 | 110 | 260 |
| 75 | 4 | 0 | 700 | 700 |
| 75 | 2 | 140 | 130 | 270 |
| 75 | 1 | 0 | 50 | 50 |
| 75 | 1 | 0 | 200 | 200 |
| 75 | 1 | 0 | 160 | 160 |
| 75 | 1 | 150 | 0 | 150 |
| 75 | 2 | 140 | 120 | 260 |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 100 | 1 | 100 | 50 | 150 |
| RAZEM | 22 | 680 | 7670 | 8482 |

Pudzików

| Punktacja | Liczba budynków | Pow. zabudowy budynków mieszk. [m²] | Pow. zabudowy budynków gosp. [m²] | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 1 | 150 | 0 | 150 |
| 55 | 1 | 220 | 0 | 220 |
| RAZEM | 2 | 370 | 0 | 370 |
| 65 | 2 | 110 | 100 | 210 |
| 70 | 1 | 0 | 300 | 300 |
| 75 | 2 | 0 | 150 | 190 |
| 75 | 2 | 0 | 250 | 250 |
| 75 | 1 | 0 | 160 | 160 |
| 75 | 1 | 0 | 50 | 50 |
| 75 | 2 | 150 | 180 | 330 |
| 75 | 1 | 0 | 250 | 250 |
| 75 | 4 | 120 | 450 | 570 |
| 75 | 2 | 0 | 140 | 140 |
| 75 | 4 | 0 | 252 | 252 |
| 75 | 3 | 100 | 150 | 250 |
| 75 | 3 | 100 | 215 | 315 |
| 75 | 1 | 0 | 60 | 60 |
| 75 | 2 | 360 | 288 | 648 |
| 75 | 3 | 100 | 230 | 330 |
| 80 | 1 | 0 | 150 | 150 |
| 85 | 3 | 100 | 250 | 350 |
| 85 | 2 | 55 | 30 | 85 |
| RAZEM | 38 | 1195 | 3655 | 4890 |
| 95 | 2 | 100 | 100 | 200 |
| 120 | 2 | 150 | 500 | 650 |
| 125 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| RAZEM | 4 | 250 | 600 | 1000 |

Wąglin

| Punktacja | Liczba budynków | Pow. zabudowy budynków mieszk. [m²] | Pow. zabudowy budynków gosp. [m²] | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 1 | 0 | 140 | 140 |
| 55 | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 55 | 1 | 0 | 50 | 50 |
| RAZEM | 3 | 70 | 190 | 260 |
| 65 | 3 | 200 | 700 | 900 |
| 65 | 1 | 0 | 200 | 200 |
| 70 | 2 | 0 | 500 | 500 |
| 70 | 2 | 0 | 350 | 350 |
| 70 | 1 | 0 | 86 | 86 |
| 70 | 1 | 0 | 350 | 350 |
| 75 | 2 | 150 | 50 | 200 |
| 75 | 2 | 150 | 220 | 370 |
| 75 | 3 | 0 | 354 | 354 |
| 75 | 1 | 0 | 115 | 115 |
| 75 | 3 | 0 | 360 | 360 |
| 75 | 1 | 0 | 220 | 220 |
| 75 | 3 | 150 | 400 | 550 |
| 75 | 3 | 0 | 250 | 250 |
| 75 | 2 | 120 | 20 | 140 |
| 75 | 3 | 0 | 500 | 500 |
| 75 | 3 | 200 | 600 | 800 |
| 75 | 3 | 100 | 347 | 447 |
| 75 | 3 | 200 | 410 | 610 |
| 75 | 1 | 0 | 200 | 300 |
| 75 | 1 | 0 | 250 | 250 |
| 75 | 1 | 0 | 50 | 50 |
| 80 | 1 | 0 | 330 | 330 |
| 85 | 3 | 200 | 350 | 550 |
| 85 | 4 | 140 | 400 | 540 |
| 85 | 4 | 0 | 480 | 480 |
| 85 | 2 | 0 | 200 | 250 |
| 85 | 2 | 0 | 360 | 360 |
| 85 | 3 | 100 | 240 | 340 |
| 85 | 4 | 170 | 550 | 720 |
| 85 | 3 | 150 | 270 | 420 |
| 85 | 2 | 160 | 100 | 260 |
| 85 | 3 | 150 | 400 | 550 |
| 85 | 3 | 100 | 400 | 500 |
| 85 | 2 | 150 | 220 | 370 |
| 85 | 3 | 80 | 140 | 220 |
| 90 | 3 | 140 | 460 | 600 |
| 90 | 3 | 110 | 170 | 280 |
| RAZEM | 90 | 2920 | 11602 | 14672 |
| 100 | 2 | 150 | 250 | 400 |
| 100 | 3 | 120 | 400 | 520 |
| 100 | 3 | 200 | 730 | 930 |
| 105 | 3 | 150 | 350 | 500 |
| 105 | 3 | 108 | 140 | 248 |
| 105 | 3 | 88 | 422 | 510 |
| RAZEM | 17 | 816 | 2292 | 3108 |

Borowiecko Kol.

| Punktacja | Liczba budynków | Pow. zabudowy budynków mieszk. [m²] | Pow. zabudowy budynków gosp. [m²] | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 2 | 0 | 250 | 250 |
| 55 | 1 | 0 | 140 | 140 |
| RAZEM | 3 | 0 | 390 | 390 |
| 65 | 2 | 0 | 160 | 160 |
| 65 | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 70 | 1 | 0 | 160 | 160 |
| 75 | 2 | 0 | 340 | 340 |
| 75 | 1 | 0 | 180 | 180 |
| 75 | 1 | 0 | 30 | 30 |
| 75 | 2 | 0 | 50 | 50 |
| 75 | 1 | 0 | 250 | 250 |
| RAZEM | 11 | 100 | 1170 | 1270 |

* W powyższej tabeli umieszczono wyłącznie osoby, które złożyły „ocenę ...” w 	latach 2004 – 2006 oraz w latach 2010 - 2012 r.

Tabela 3 Ilość budynków w poszczególnych stopniach pilności usunięcia pokrycia

| StOpień pilności | sposÓb postępowania | ilość punktów | ilość budynków |
| --- | --- | --- | --- |
| Stopień pilności III | Wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie | 60 i więcej punktów | 817 |
| Stopień pilności II | Ponowna ocena wymagana w czasie 1 roku | 30 – 60 punktów | 129 |
| Stopień pilności I | Ponowna ocena w terminie 5 lat | do 30 | 0 |
| RAZEM ILOŚĆ BUDYNKÓW | 946 |

Jak widać z powyższych zestawień zabudowa „eternitowa” na 946 budynkach znalazła się w kategorii bezzwłocznej wymiany. Dlatego też gmina powinna podjąć działania pomocowe, by jak najszybciej wymiany tej dokonać.

## PROPONOWANY	 WARIANT USUWANIA PŁYT AZBESTOWO – CEMENTOWYCH Z TERENU GMINY GOMUNICE

Po zatwierdzeniu formy oraz sposobu dofinansowywania przedsięwzięcia polegającego na zdjęciu i unieszkodliwieniu zabudowy „eternitowej” przeprowadzony zostanie cykl spotkań z właścicielami obiektów, którzy zgłosili posiadanie tej zabudowy.

Na spotkaniach tych przedstawiony zostanie sposób oraz terminy usuwania płyt azbestowo – cementowych oraz forma pomocy (dofinansowania). Osoby przybyłe na spotkania złożą deklarację co do ewentualnego terminu wymiany pokryć „eternitowych”.

Trzeba podkreślić, że deklaracja ta nie będzie obligatoryjna i termin w niej podany nie musi być ostatecznym terminem wykonania wymiany.

Obligatoryjne będzie złożenie wniosku do Wójta Gminy Gomunice 
z prośbą o dofinansowanie usunięcia zabudowy eternitowej.

W niniejszym „Programie…” przyjmuje się następujący sposób prowadzenia likwidacji zabudowy „eternitowej”:

KROK 1

Przyjęcie wniosku (wzór wniosku załącznik nr 5) o dofinansowanie likwidacji azbestu.

KROK 2

Mieszkańcy na własny koszt dokonują zdjęcia zabudowy z płyt cementowo – azbestowych. Miejsce czasowego zdeponowania płyt przygotowane jest przez firmę zajmującą się wytwarzaniem (zdjęciem) „eternitu”. Przekazanie właścicielowi nieruchomości oświadczenia o zdjęciu płyt azbestowo – cementowych zgodnie  
z przepisami prawa.

KROK 3

Transport wytworzonych odpadów przez koncesjonowaną firmę posiadającą zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych, wyłonioną w drodze przetargu przeprowadzonego przez Gminę Gomunice.

KROK 4

Zdeponowanie odpadów na składowisku. Dostarczenie dokumentów ewidencji odpadów świadczących o zgodnych z przepisami prawa ich unieszkodliwieniu.

Na terenie województwa łódzkiego istnieją 2 składowiska odpadów, w tym jedno wykorzystywane przez właściciela.

Tabela 4 Wykaz istniejących składowisk odpadów zawierających azbest (stan na czerwiec 2009 r.)

| Lp. | Nazwa składowiska lokalizacja | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem | Wolna pojemność składowania (m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Składowisko Odpadów Niebezpiecznych Jadwinówka gm. Radomsko | Transport Metalurgia S.A. ul. Reymonta 62 97-500 Radomsko | 12 000 |
| 2. | „Bagno-Lubień” – teren Elektrowni Bełchatów S.A. | Elektrownia Bełchatów S.A. z/s w Rogowcu ul. Wyzwolenia 30 97-406 Rogowiec | wykorzystywane przez właściciela |

Źródło: Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010

Poniższa tabela przedstawia ogólny koszt realizacji całego przedsięwzięcia w podziale na poszczególne kroki realizacji.

Tabela 5 Ogólne koszty całkowitej realizacji przedsięwzięcia oraz podział kosztów

| Lp. |  | Ponoszący koszty | Koszty w zł |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KROK 1 | Bez kosztów | - |
| 2 | KROK 2 | Koszty ponosi właściciel nieruchomości | 1 376 015,41 * |
| 3 | KROK 3 | Koszty ponosi Urząd Gminy | 1 087 052,17 ** |
| 4 | KROK 4 | Koszty ponosi Urząd Gminy |  |
|  |  | RAZEM KOSZTY | 2 463 067,58 |

*125 092,31 x 11 = 1 376 015,41 zł (przy założeniu średniego kosztu demontażu w wysokości 11 zł/m2)

**125 092,31 x 8,69 = 1 087 052,17 zł.

Do obliczenia kosztu całkowitej realizacji przedsięwzięcia przyjęto faktycznie zinwentaryzowane wyroby azbestowe.

Przykład

Właściciel nieruchomości posiadający zabudowę „eternitową” wielkości 100 m² na budynkach  zabudowy niskiej (do I piętra) poniósł by następujące koszty.

11 zł/m² x  100 m² = 1 100,00 złotych

Urząd Gminy w Gomunicach za transport i złożenie poniósłby niżej podane koszty.

8,69 zł/m² x 100 m² = 869,00 złotych

Trzeba tu wziąć pod uwagę dodatkowe koszty ponoszone przez mieszkańców w zakresie zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

## HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY REALIZACJI PROGRAMU

Analizując złożone „Oceny ...” oraz koszty związane z usunięciem wyrobów azbestowo – cementowych zlokalizowanych na budynkach znajdujących się na terenie gminy Gomunice, jak również sugestie właścicieli obiektów, którzy składali  informacje o wyrobach z azbestocementu co do terminu ich zdjęcia  postanowiono przyjąć okres likwidacji pokryć „eternitowych” – do 2032 r. Założony termin realizacji „Programu…” wynika również z tego, iż właściciele zabudowy „eternitowej” po wykonaniu odpowiedniej konserwacji (malowania środkami wgłębnymi) mogą wyroby te użytkować do roku 2032.

Należy założyć, iż w pierwszym okresie realizacji „Programu…” usunięte winny być pokrycia stwarzające największe zagrożenie dla mieszkańców i otoczenia.

Koszt związany ze zdjęciem, transportem i utylizacją azbestu oraz wyrobów zawierających azbest jest bardzo wysoki. Trzeba tu również nie zapominać o kosztach jakie musi ponieść każdy posiadacz zabudowy „eternitowej” na nowe pokrycie swojego dachu. Niejednokrotnie wymiana pokrycia wiązała się będzie również z generalnym remontem lub wymianą stolarki.

Przy obecnych zasobach finansowych większości mieszkańców gminy Gomunice, zdjęcie „szkodliwego dachu”  zgodnie z przepisami (przez specjalistyczną firmę), transport, utylizacja oraz wykonanie remontu i montażu nowego pokrycia dachowego przekracza ich możliwości finansowe.

W programie założono, iż usuwanie wyrobów zawierających azbest będzie się odbywać ze wsparciem finansowym Gminy Gomunice w latach 2012 – 2032.

Ponieważ usuwanie wyrobów zawierających azbest jest kosztowne i wymaga odpowiednich nakładów finansowych, konieczne będzie również pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla wszystkich inicjatyw związanych z usuwaniem wyrobów i odpadów zawierających azbest.

Wśród dostępnych źródeł finansowania demontażu, transportu 
i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest można wymienić, m.in.:

- pożyczki, dotacje udzielane przez Narodowy oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz Regionalnych Programów Operacyjnych dla poszczególnych województw,

- środki budżetu państwa pozostające w dyspozycji Ministra Gospodarki,

- kredyty komercyjne lub kredyty preferencyjne z dopłatami z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Bank Ochrony Środowiska S.A.,

- fundusze własne właścicieli nieruchomości,

- środki własne inwestorów prywatnych.

Z uwagi na wysoki koszt prac „naprawczych”, które to nie będą „zabiegami” docelowymi, lecz tylko naprawczymi, wymiana eternitu przy współfinansowaniu Gminy staje się intratna.

Dodatkowym bardzo ważnym elementem realizacji „Programu…” jest pewność, że odpady „eternitowe” trafią na zalegalizowane składowisko i unieszkodliwione w ten sposób nie będą stwarzały zagrożenia zarówno dla zdrowia mieszkańców Gminy Gomunice jak i środowiska naturalnego.

## ZAŁOŻENIA ORGANIZACJI, KONTROLI I MONITORINGU „Programu ...”

Cele określone w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” zostaną osiągnięte przez realizację wzajemnie uzupełniających się zadań, na trzech poziomach:

- centralnym – Rada Ministrów, Minister Gospodarki i w strukturze Ministerstwa Gospodarki Główny Koordynator,

- wojewódzkim – samorząd województwa,

- lokalnym – samorząd powiatowy i samorząd gminny.

Zadania te będą finansowane ze środków prywatnych i publicznych, w tym ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Ministra Gospodarki.

Interdyscyplinarność „Programu...” powoduje konieczność koordynacji wszystkich jednostek i instytucji przedmiotowo odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań lub pośrednio biorących udział w ich realizacji.

Poniższy rysunek przedstawia schemat współpracy organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego, jednostek inspekcyjnych i organizacji pozarządowych.

Rysunek 3 Schemat współpracy organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego, jednostek inspekcyjnych i organizacji pozarządowych

Źródło: „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010

Do głównych zadań samorządu gminnego należy:

- gromadzenie informacji o ilości, rodzaju i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest oraz przekazywanie tych informacji do marszałka województwa przy wykorzystaniu dostępnego narzędzia informatycznego www.bazaazbestowa.pl;

- przygotowywanie i aktualizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, także w ramach planu gospodarki odpadami;

- organizowanie szkoleń lokalnych w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm;

- organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu pozyskanych na ten cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad zawartych w Programie;

- inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych 
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest;

- współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz opracowywania programów usuwania wyrobów zawierających azbest, w szczególności w zakresie lokalizacji składowisk odpadów zawierających azbest oraz urządzeń przewoźnych do przetwarzania odpadów zawierających azbest;

- współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych oraz rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest;

- współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację „Programu”;

- współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska).

Do zadań rady gminy należy przyjmowanie rocznych sprawozdań rzeczowo - finansowych z realizacji zadań „Programu....” uwzględniających wskaźniki monitorowania oraz zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo – finansowego na rok następny.

Realizacja „Programu…” wymaga systematycznego monitoringu, który obejmuje gromadzenie informacji dotyczących m.in.:

- ilości usuniętego azbestu i wyrobów zawierających azbest – wytworzonych odpadów niebezpiecznych;

- ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest;

- nakładów finansowych poniesionych na usunięcie odpadów zawierających azbest;

- procentowego wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na realizację „Programu…”;

- wdrażania nowych technologii unicestwiania włókien azbestu w odpadach azbestowych;

- ewidencjonowania zmian legislacyjnych dotyczących problematyki azbestowej.

Poniższa tabela określa wskaźniki, które pozwolą na ocenę efektywności realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Gomunice”.

Tabela 6 Wskaźniki monitorowania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gomunice”

| l.p. | Wskaźnik | Jednostka |
| --- | --- | --- |
|  | Wskaźniki efektywności realizacji „programu ...” i zmiany presji na środowisko |  |
| 1. | Ilość usuniętego azbestu i wyrobów zawierających azbest – wytworzonych odpadów niebezpiecznych | Mg/rok, m2/rok |
| 2. | Ilość unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest | Mg/rok, m2/rok |
| 3. | Stopień usunięcia pokryć azbestowo - cementowych | % |
| 4. | Stopień wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na realizację „Programu ...” w danym roku | % |
|  | B. Wskaźniki świadomości społecznej |  |
| 1. | Ilość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców dotyczących usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest | szt./rok |
| 2. | Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno – informacyjnej | liczba/opis |

Lista wskaźników podanych w tabeli powyżej nie jest ostateczna i może ulec rozszerzeniu.

Realizacja „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Gomunice” jest procesem długofalowym. W związku z powyższym zakłada się jego aktualizację w celu dostosowania do zmieniającego się stanu prawnego oraz możliwości finansowych realizacji Programu.

## STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Program pn.: „Inwentaryzacja i Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gomunice” zwany dalej „Programem…”  powstał jako realizacja przepisów:

- ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 
z późn. zm.),

- „Programu usuwania azbestu wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 r.,

- „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032”, przyjętego Uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r.,

- „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gomunice”.

Zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009 – 2032” podstawowym celem „Programu…” jest usunięcie z terenu Gminy Gomunice 
i unieszkodliwienie azbestu i stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest.

Realizacja „Programu…” ma na celu minimalizację negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium Gminy Gomunice oraz likwidację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Ponadto celem niniejszego Programu jest:

- zmniejszenie emisji włókien azbestu,

- doprowadzenie, w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony środowiska,

- stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- pomoc mieszkańcom Gminy Gomunice w zgodnej z przepisami prawa realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo – azbestowych,

- propagowanie właściwych metod i sposobów bezpiecznego dla środowiska 
i zdrowia ludzkiego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,

- poprawa ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Gomunice.

Azbest posiada unikalne właściwości chemiczne i fizyczne. Odporność azbestu na działanie wysokich temperatur, właściwości termoizolacyjne i dźwiękochłonne, wytrzymałość na rozciąganie, elastyczność sprawiły, że znalazł on zastosowanie w ponad tysiącu technologii. 60 – 70% azbestu zużywane było do produkcji wyrobów azbestowo – cementowych 	przede wszystkim  pokryć dachowych i rur wodociągowych.

Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien, zawieszonych w powietrzu. Szczególne znaczenie ma średnica włókien. Największe zagrożenie dla organizmu stanowią włókna respirabilne, tj takie, które z powietrzem dostają się do pęcherzyków płucnych skąd mogą penetrować tkankę płucną.

Długie okresy między pierwszym narażaniem na ekspozycję pyłu azbestowego a pojawieniem się patologii- zwłaszcza nowotworów – oznaczają, że skutki mogą występować do 30 lat od wystąpienia ekspozycji.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że większość prac polegających na usuwaniu materiałów z azbestocementu wykonywana jest bez wcześniejszego rozpoznania zagrożeń oraz rozpoznanie rzeczywistych potrzeb takich prac. Co gorsza, szczupłe środki finansowe, przeznaczane na wykonywanie takich robót, nie zapewniają wyboru firm prawidłowo i rzetelnie wykonujących wymagane czynności.  Już sama destrukcja powierzchni płyt azbestowo – cementowych przy użyciu np. szczotki drucianej, stosowanej dla potrzeb oczyszczenia powierzchni, w zależności od siły docisku i spoistości ściernej płyty powodować może ogromne zanieczyszczenie powietrza włóknami azbestowymi.

Tak więc, można śmiało wyrazić opinię, że większe zagrożenie pyłami azbestowymi powoduje nieumiejętny demontaż wyrobów z azbestu niż właściwa eksploatacja tych wyrobów. Powstaje więc pytanie;

- kiedy można eksploatować obiekt z wbudowanymi wyrobami zawierającymi azbest bez podejmowania działań „naprawczych”?

- kiedy zaś należy podjąć działania „naprawcze” i jakie są to działania?.

W celu kwalifikacji wyrobów zawierających azbest do dalszego użytkowania lub usunięcia oraz określenia „stopnia pilności działań naprawczych", właściciele obiektów posiadających obiekty z wyrobami zawierającymi azbest wykonać powinni „ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów" według zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 71 poz. 649). Podczas sporządzania wspomnianej tu „oceny " lub wobec planowanych remontów w budynku, w którym znajdują się wbudowane wyroby zawierające azbest, należy mieć świadomość jakie czynności albo wyroby i ich szczególna konfiguracja w obiekcie, stwarzają ryzyko uwolnienia do powietrza pyłów azbestu.

Są to np.:

- Nieumyślne, nieświadome uszkadzanie mechaniczne wspomnianych wyrobów podczas adaptacji, remontów i modernizacji (np. okablowanie, usuwanie ścianek działowych, usuwanie pokryć dachowych itp),.

- Usuwanie lub próby zabezpieczenia, tych wyrobów zwłaszcza w sposób niewłaściwy;

Uszkodzenia eksploatacyjne wyrobów zawierających azbest oraz starzenie się ich oraz zły stan techniczny, w tym uszkodzenia mechaniczne, spękania powierzchni, wyszczerbienie krawędzi, korozja chemiczna, biologiczna, termiczna, wilgotnościowa powodują zmiany (osłabienie) spoiwa wyrobów, co objawia się np. obecnością wykwitów, złuszczeń wyrobów, śladami drobnego pyłu na podłodze w miejscu zastosowania wyrobów (z widocznymi fragmentami uszkodzonych wyrobów a nawet masywnych wiązek włókien azbestu).

Ogólnie przyjmuje się, że wyroby będące w dobrym stanie „ technicznym" nie wykazujące objawów zużycia, uszkodzenia, starzenia się, można eksploatować „bezpiecznie", jeśli: - kompetentnie i rzetelnie wykonana „ocena wyrobów",  przekroczyła 55 punktów; wyroby są prawidłowo eksploatowane (zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zgodnie z zaleceniami dotyczącymi użytkowania wyrobów azbestowych), a ponadto są one pokryte powłoką zabezpieczającą. W przeciwnych okolicznościach polecane jest: podjęcie „prac naprawczych" - rozumianych jako: zabezpieczenie wyrobów odpowiednimi preparatami, hermetyczna zabudowa wyrobów lub ich całkowite usunięcie. Wśród sposobów eliminacji zagrożeń, które przewiduje się dla budynków z wyrobami azbestowymi, wyróżnia się więc następujące główne kierunki działań:

- Całkowite usunięcie wyrobów. Jest to kosztowne, ale radykalne rozwiązanie problemu. Wymaga specjalistycznych narzędzi, stwarza nowe problemy -wytworzenie „niebezpiecznych odpadów" oraz powoduje okresowo wzrost pyłów azbestu w otoczeniu, których minimalizacja wymaga zaangażowania kosztownej techniki. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest" nie może być „zasadą", wyborem stosowanym jako rozwiązanie „ogólne" dla wszystkich sytuacji (ze względów ekonomicznych a także ograniczonych możliwości gospodarowania 
i składowania odpadów). Polecane byłoby zatem „rozłożenie " tego sposobu postępowania w czasie.

- Pomalowanie czyli impregnowanie wyrobów z azbestem. Pomalowanie wyrobów odnosić się może wyłącznie do wyrobów we względnie dobrej kondycji technicznej. Polecane może być np. dla tych wyrobów, które mogą przenieść dodatkowe zwiększenie ciężaru, których powierzchnia jest czysta lub może być odczyszczona i może przyjąć powłokę ochronną. Metodą tą powinny być objęte wyroby azbestowo - cementowe, będące w dobrym stanie „technicznym" 
w obiektach, które nie wymagają termo - modernizacji. Opisywane postępowanie jest rozwiązaniem tymczasowym, które jednocześnie „przesuwa" problem „azbestu" w czasie a nie rozwiązuje go całkowicie, gdyż wyrób azbestowy pozostaje w budynku i do roku 2032 i tak musi być zdjęty.

W odniesieniu do wyboru tych metod, w szczególności zaś sposobów zabezpieczania wyrobów zawierających azbest, uznać należy, że żaden przepis prawny nie został tu przyjęty a ogólną przesłanką kwalifikowania wyrobów do             „niezwłocznego usunięcia lub dalszej ich eksploatacji jest wynik „ oceny".

Przygotowana „ocena" nie orzeka o wyborze prac naprawczych.

Decyzję co do szczegółowych metod wyboru postępowania należałoby podjąć po uwzględnieniu bardzo wielu czynników skłaniających się na: stan wyrobów, warunków jego eksploatacji, kalkulację kosztów prawidłowo wykonanych prac „naprawczych " lub ich demontażu. Z dużym przybliżeniem, które ma wyjaśnić podejście do problemu a nie stanowi zarazem uniwersalnego rozwiązania, można przyjąć, że: wyroby „twarde" (azbestowo - cementowe) zastosowane na zewnątrz budynków, o ile spełniają swoją funkcję (np. pokrycie dachowe jest szczelne, elewacja nie jest spękana) mogą być pozostawione w obiekcie bez usuwania ale powinny być pokryte odpowiednimi powłokami ochronnymi (o ile wcześniej tego nie uczyniono). Dotyczy to sytuacji gdy budynek posiada wystarczającą warstwę izolacji cieplnej, spełniając aktualne wymagania normowe. Jeśli wymagań izolacji cieplnej obiekt nie spełnia, a elewacja jest w dobrym stanie technicznym, właściciel sam powinien zdecydować, czy w ramach czekającej go termo - modernizacji, może ponieść dodatkowe koszty związane z usunięciem i unieszkodliwieniem posiadanych wyrobów azbestowych. Sytuacja wydaje się oczywista, gdy opisywana elewacja jest technicznie zużyta a termiczna izolacyjność ścian niewystarczająca - po usunięciu elewacji wykonać należy termo - modernizację.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami do zabezpieczeń wyrobów budowlanych zawierających azbest powinny być stosowane środki impregnujące, które uzyskały aprobatę techniczną ITB (Wymagania dla tych środków zostały ostatnio uzupełnione i zebrane w formie opracowanych dokumentów;

- ZUAT-15A/1.12/2002 „Wyroby do zabezpieczania elewacyjnych i dachowych płyt azbestowo-cementowych w istniejących obiektach budowlanych „

- ZUAT-15A/1.13 „Wyroby do zabezpieczania zawierających azbest elementów istniejących obiektów budowlanych (z wyjątkiem elewacyjnych i dachowych płyt azbestowo-cementowych.

Koszt prac „naprawczych” jest obecnie wysoki. Trzeba tu jeszcze raz podkreślić, że prace te będą tylko „zabiegami kosmetycznymi”, które opóźnią proces zdjęcia zabudowy z azbestocementu.

Dlatego też, w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gomunice” nie uwzględniono tej formy prac. Wiąże się to również 
z tym, że zgodnie ze złożonymi „ocenami ...”, większość pokryć „eternitowych” kwalifikuje się do wymiany.

W „Programie ...” położono więc główny nacisk na prawidłowe, nie stwarzające zagrożenia dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcie pokryć „eternitowych”.

Głównym celem „Programu...” jest również pomoc finansowa mieszkańcom gminy w zakresie prawidłowego zdjęcia, transportu i unieszkodliwienia wyrobów z azbestocementu.

W celu określenia ilości wyrobów azbestowo – cementowych zabudowanych na terenie gminy Gomunice przeprowadzono jego inwentaryzację polegającą na pozyskiwaniu bezpośrednich informacji  od ich posiadaczy.

Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, że na terenie gminy Gomunice znajduje się łącznie 125 092,31 m² wyrobów „eternitowych” na 946 budynkach znajdujących się na terenie 561 nieruchomości.

W celu ustalenia kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest („eternitowych” płyt falistych) zabudowanych na terenie gminy Gomunice  zasięgnięto informacji od 3 firm posiadających zezwolenia na wytwarzanie tego typu odpadów.

Uśredniając pozyskane informacje stwierdzono, iż;

Koszt transportu 1 Mg – 669 zł.

Przyjmując, że 77 szt. płyty eternitowej przypada na 1 Mg otrzymujemy 8,69 zł za przewóz 1 m² płyty azbestowo – cementowej.

Całkowity koszt transportu i utylizacji płyt cementowo – azbestowych znajdujących się na terenie gminy Gomunice szacuje się na kwotę:

125 092,31 m² x 8,69 zł = 1 087 052,17 zł.

W programie założono, iż usuwanie wyrobów zawierających azbest będzie się odbywać ze wsparciem finansowym Gminy Gomunice w latach 2012 – 2032.

## SPIS TABEL

Tabela 1 Średni koszt brutto transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest	27

Tabela 2 Ilość budynków w poszczególnych kategoriach punktacji wraz z powierzchnią	27

Tabela 3 Ilość budynków w poszczególnych stopniach pilności usunięcia pokrycia	40

Tabela 4 Wykaz istniejących składowisk odpadów zawierających azbest ( stan na czerwiec 2009 r.)…………………………………………………………………………………………….42

Tabela 5 Ogólne koszty całkowitej realizacji przedsięwzięcia oraz podział kosztów	42

Tabela 6 Wskaźniki monitorowania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gomunice”	47

## SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1 Nagromadzenie wyrobów zawierających azbest w układzie wojewódzkim	8

Rysunek 2 Położenie Gminy Gomunice	23

Rysunek 3 Schemat współpracy organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego, jednostek inspekcyjnych i organizacji pozarządowych	45

## WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

| Załącznik nr 1 |  | Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest |
| --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2 |  | Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania |
| Załącznik nr 3 |  | Listy osób, u których przeprowadzono inwentaryzację z podziałem na miejscowości oraz punktację |
| Załącznik nr 4 |  | Warunki bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest |

# Footnotes

Podana wartość dotyczy jedynie wyrobów azbestowo - cementowych, które zostały zgłoszone podczas przeprowadzonej inwentaryzacji. Całkowita wartość zebranych i przekazanych do utylizacji odpadów niebezpiecznych wynosiła 69,2 Mg.

# Text boxes

Sporządzenie „oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”

Wykonuje właściciel/ użytkownik obiektu przy współudziale pracowników Urzędu Gminy

INWENTARYZACJA 
I PROGRAM

USUWANIA

AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

# NA TERENIE

##### Gminy Gomunice

##### AKTUALIZACJA

Gomunice  2012 r.

Wykonuje Urząd Gminy w Gomunicach

Wykonuje Urząd Gminy Gomunice

Opracowanie instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest

Sporządzenie informacji dla Wójta Gminy Gomunice

Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

Wykonuje właściciel /użytkownik obiektu, nieruchomości przy współpracy z Urzędem Gminy